## Slide 1
工程热力学
第五章 热力学第二定律(1)
The second law of thermodynamics
机械与动力工程学院 曹 军 2013年12月17日

## Slide 2
5-1
热力学第二定律

## Slide 3
重物下落，水温升高;
反之，水温下降，重物能自动升高吗？
电流通过电阻，产生热量
反之，对电阻加热，电阻内能产生反向电流吗？
自发过程的方向性-功热转化
若只考虑热力学第一定律，只要重物位能增加小于等于水降内能减少，并不违反第一定律。
若只考虑热力学第一定律，只要电能不大于
加入的热能，并不违反第一定律。

## Slide 4
自由膨胀
自由膨胀之后，气体不会自动压缩，压力升高返回原侧。
自发过程的方向性-有限温差传热，自由膨胀及混合过程
杯中热水向空气中散发热量变凉，散发的热量不能自动回到水中使水变热。
有限温差传热
糖块放入水中会逐渐溶解，溶解的糖分子不能自动聚集回复成糖块。
溶解过程

## Slide 5
(1)自发过程有方向性；
(2)自发过程的反方向过程并非不可进行，而是
要有附加条件；
(3)并非所有不违反第一定律的过程均可进行。
自发过程：自然过程中凡是能够独立，无条件地自动进行的过程。
自发过程及其方向性
特 点

## Slide 6
热力系统中的自发过程
热力系统中进行的自发过程，可以通过反向的非自发过程使得系统复原，但是该反向过程会给外界留下影响，无法做到热力系统和外界全部恢复原状。
不可逆是自发(热力)过程的重要特征和属性。
如何从原理上阐述自发过程的这一不可逆属性？
热力学第二定律

## Slide 7
热力学第二定律的表述
热力学第二定律是阐明与热现象相关的各种过程进行的
方向，条件和限度的定律。
热不可能自发地、不付任何代价地从低温物体传至高温物体。
克劳修斯叙述
不可能制造出从单一热源吸热，使之全部转化为功而不留下其它任何变化的热力发动机。
开尔文叙述

## Slide 8
热力学第二定律及 第二类永动机
任何技术手段都不可能使取自热源的热全部转化为机械功，不可避免地有一部分要排给温度更低的低温热源。
在无摩擦损失的理想情况下，功可以全部转化为机械能。
在单一热源下做功的第二类永动机是不存在的。
在热力学第一定律问世后，人们认识到能量是不能被凭空制造出来的，于是有人提出，设计一类装置，从海洋、大气乃至宇宙中吸取热能，并将这些热能作为驱动永动机转动和功输出的源头，这就是第二类永动机。
历史上首个成型的第二类永动机装置是1881年美国人为美国海军设计的零发动机，这一装置利用海水的热量将液氨汽化，推动机械运转。
但是这一装置无法持续运转，因为汽化后的液氨在没有低温热源存在的条件下无法重新液化，因而不能完成循环。

## Slide 9
5-2
卡诺循环和
多热源可逆循环分析

## Slide 10
不同温度物体之间直接传热引起的损失实质上也是功的损失，
因为本来可以利用一台动力机使部分热转化为功，而热量不可逆的
传递使得这部分可能得到的机械功没有得到。
设想工质在与热源同样温度下定温吸热，在与冷源同样温度下定温放热，就可以避免损失，最为理想。
卡诺循环的提出背景

## Slide 11
卡诺循环是工作于温度分别为T1 和T2 的两个热源之间的正向循环，由两个可逆定温过程和两个可逆绝热过程组成。
a-b 定温吸热 b-c 绝热膨胀 c-d 定温放热 d-a 绝热压缩
卡诺循环(正向循环，顺时针)

## Slide 12
卡诺循环的热效率
对于a-b
定温过程
对于c-d
定温过程
由于：
循环热效率
卡诺循环的热效率

## Slide 13
卡诺循环的热效率只决定于高温热源和低温热源的温度，也就是工质吸热和放热时的温度，提高T1, 降低T2,都可以提高热效率。
卡诺循环的结论
卡诺循环的热效率只能小于1，决不能等于1，因为T1=∞，或者T2=0都不可能实现。这就是说，在循环发动机中，即使在理想情况下也不可能将热能全部转化为机械能。热效率当然更不可能大于1。
当T1=T2时，热循环效率 .它表明，在温度平衡的体系中热能不可能转化为机械能，热能产生动力一定要有温度差作为热力学条件。从而验证了单一热源连续做功的机器是不可能实现的，也即第二类永动机是不存在的。

## Slide 14
按照与卡诺循环相同的路线而反方向进行的循环即为逆向卡诺循环。
a-d 绝热膨胀 d-c 定温吸热 c-b 绝热压缩 b-a 定温放热
逆向卡诺循环(逆向循环，逆时针)

## Slide 15
逆向卡诺循环的效率
逆向卡诺制冷循环的制冷系数
逆向卡诺热泵循环的供暖系数
思考题： 制冷系数和供暖系数的关系？

## Slide 16
5-3
卡诺定理

## Slide 17
定理一 在相同温度的高温热源和相同温度的低温热源之间工作的一切可逆循环，其热效率都相等，与可逆循环的种类无关，与采用哪一种工质也无关。
卡诺定理
定理二 在温度同为T1的热源和同为T2的冷源间工作的一切不可逆循环，其热效率必小于可逆循环。
任何一种将热能转化为机械能，电能或者其它能量的转化装置，都受到热力学第二定律的制约，都必须有热源和冷源，其热效率都不可能超过相应温度的卡诺循环。

## Slide 18
在两个热源间工作的一切可逆循环，它们的热效率都相同，与工质的性质无关，只取决于热源和冷源的温度，热效率都可以表示为
温度界限相同，但具有两个以上热源的可逆循环，其热效率低于卡诺循环。
不可逆循环的热效率必定小于同样条件下的可逆循环。
关于热效率的重要结论

## Slide 19
5-4
熵，热力学第二定律
的数学表达式

## Slide 20
判断循环是否可逆

## Slide 21
任意可逆循环的等效分析
a-b过程可以用a-a’-b’-b过程代替。
g-f过程可以用g-g’-f’-f过程代替。
微元循环a’-b’-f’-g’-a’满足卡诺循环。
改用代数值
绝热线
等温线

## Slide 22
可逆绝热线数量趋向无穷大，所有微小循环都可用微元卡诺循环来对待。对所有微元卡诺循环积分求和，则得到：
Q1 , Q2为工质与热源间的换热量，
统一用 Qrev 表示
Tr1 , Tr2 为换热时的热源温度，
统一用 Tr 表示。。
克劳修斯积分等式
任意工质经任意可逆循环，微小量 沿循环的积分为零。
克劳修斯积分等式 (可逆循环)

## Slide 23
克劳修斯积分不等式
克劳修斯积分不等式（不可逆循环）
如果循环中，全部或者部分过程是不可逆过程，则为不可逆循环。
对于不可逆循环，其热效率低于卡诺循环，即：

## Slide 24
热力学第二定律(判断循环是否可逆)
热力学第二定律(判断循环是否可逆)
循环可逆
循环不可逆

## Slide 25
状态参数熵的导出
由克劳修斯积分 可知：
函数 满足某个状态参数全微分的特征，将该状态参数定义为熵。
换热过程可逆，无传热温差，热源温度等于工质温度。
熵是广延参数，具有可加性质。
每千克工质的熵称为比熵，用s表示。
熵的单位是 J/K， 比熵的单位是 J/(kg.K)

## Slide 26
判断过程是否可逆

## Slide 27
从状态1到状态2，无论沿哪一条可逆路线， 的值都相同。-状态参数
热力学第二定律(判断过程是否可逆)
可逆过程
可逆过程

## Slide 28
热力学第二定律(判断过程是否可逆)
对于包含有不可逆过程的循环
不可逆过程
可逆过程

## Slide 29
热力学第二定律(判断过程是否可逆)
热力学第二定律(判断过程是否可逆)
过程可逆
过程不可逆
(积分形式)
(微分形式)

## Slide 30
不可逆绝热过程的熵增
闭口系 可逆绝热过程中熵不变，是定熵过程。
不可逆绝热过程中，工质熵必定增大。熵增大的原因是在过程中，存在着不可逆因素引起的耗散效应，使损失的机械功转化为热能(耗散热)被工质吸收。
由耗散产生的熵增量，叫做熵产，以Sg表示。
内部存在不可逆耗散效应是绝热闭口系熵增大的唯一原因，其熵变量等于熵产。
过程中不可逆损失越大，耗散热越大，熵产也越大。
熵产是不可逆性对系统熵变的“贡献”，熵产可作为过程不可逆程度的量度。
熵产只可能是正值，极限情况(可逆过程)为零。
对于闭口绝热系统

## Slide 31
5-5
熵方程

## Slide 32
闭口系(控制质量)熵方程
由热力学第二定律可知，不可逆微元过程的熵变dS大于过程中 ，
其差值即为不可逆因素造成的熵产 ，也即：
热熵流是系统与外界换热引起的系统熵变，可正，可负，可为零，视系统吸热，放热还是绝热而定。
系统吸热， 为正；系统放热， 为负；系统绝热， 为零。
是系统与外界换热量与热源温度的比值，称为热熵流，
简称熵流，用 表示。

## Slide 33
闭口系(控制质量)熵方程
系统的熵变只取决于系统的初、终态，可正可负；
熵流和熵产不只取决于系统的初、终态，与过程有关。
熵产是非负的，任何可逆过程中均为零，不可逆过程中永远大于零；
熵流取决于系统与外界的换热情况，系统吸热为正，放热为负，绝热 为零。
系统与外界传递任何形式的可逆功时，都不会因此而引起系统熵的变化，也不会引起外界熵的变化。
表示： 闭口系的熵变等于热熵流和熵产之和。

## Slide 34
开口系熵方程
控制体积的熵变等于熵流与熵产之和。
开口系中熵流包括热熵流和质熵流，
质熵流是因为物质迁移而引起的。
熵流
熵产

## Slide 35
5-6
孤立系统熵增原理

## Slide 36
孤立系统熵增原理
孤立系统发生不可逆变化时，孤立系的熵增大，
极限情况(发生可逆变化)熵保持不变，
使孤立系统熵减小的过程不可逆出现。
孤立系统也是闭口绝热系，则
孤立系统熵增原理(简称熵增原理)：
孤立系统的熵可以增大，或保持不变，但不可能减少。

## Slide 37
孤立系统熵增原理的实际说明
①单纯的传热过程
②热转化为功
③耗散功转化为热

## Slide 38
孤立系统中的各种不可逆因素，都表现为系统机械功损失，最后的效果总可以归结为机械功不可逆的转化为热，使孤立系统的熵增大。这是一切不可逆过程的共性。
熵增原理只适用于孤立系统。至于非孤立系统，或者孤立系统中的某个物体，它们在过程中可以吸热也可以放热，所以它们的熵可能增大，可能不变，也可能减小。
孤立系统熵增原理的结论

## Slide 39
实际过程都不可逆，所以实际热力过程总是朝着使孤立系统总熵增大的方向进行， 。
熵增原理的实质
熵增原理：凡是使孤立系统总熵减小的过程都是不可能发生的，理想可逆情况也只能实现总熵不变。
孤立系统内部由不平衡向平衡发展，总熵增大，当孤立系统总熵达到最大值时，过程停止进行，系统达到相应的平衡状态，此时 。
只使系统的熵减小的过程不能单独出现，必须要有使系统熵增大的过程陪伴进行作为补偿，使孤立系统总熵增大，至少保持不变。
熵增原理指出了热过程进行的方向，限度和条件。

## Slide 40
5-7
㶲参数的基本概念
热量㶲

## Slide 41
能量的可转换性，㶲和wu
能量本身是具有品味(质量)的。
任何能量都由㶲和wu两部分组成。可无限转换的能量，如机械能，电能，都是㶲。不可转换的能量，如环境介质中的热能，全部为wu.
在热力学中定义：在环境条件下，能量中可转化为有用功的最高份额称为该能量的㶲，不可能转化为有用功的那部分能量称为wu.

## Slide 42
热量㶲
热量㶲：在温度为T0的环境下，系统(T>T0)所提供的热量中，可转化为有用功的最大值，用Ex,Q表示。
热量wu：
热量㶲

## Slide 43
冷量㶲
冷量：把与低于环境温度T0的物体(T<T0)交换的热量叫做冷量。
温度低于环境温度的系统，在温度为T0的环境下，吸入热量Q0时作出的最大有用功，称为冷量㶲，用Ex,Q0表示。
冷量wu：
冷量㶲

## Slide 44
孤立系熵增与㶲损失,能量贬值原理
体系的㶲值是指其处于环境条件下，经完全可逆过程过渡到与环境平衡时所作出的有用功，这时它的做功能力最大。
孤立系中出现了任何不可逆过程，必然有㶲损失，有wu增大。
环境温度T0一定时，孤立系统㶲损失与其熵增成正比。
G-S公式 㶲损失
孤立系统中进行热力过程时，㶲只会减小，不会增大，
极限情况(可逆过程)下㶲保持不变。
减少㶲损失(有限度地)是合理用能及节能的指导方向。
能量贬值原理

## Slide 45
本章小结

## Slide 46
内容
5-1 热力学第二定律
5-4 熵，热力学第二定律的数学表达式
5-3 卡诺定理
5-2 卡诺循环和多热源可逆循环分析
5-7 㶲参数基本概念 热量㶲
5-6 孤立系统熵增原理
5-5 熵方程
本章小结
5-8 工质㶲及系统㶲平衡方程

## Slide 47
作业：P195-198
5－1， 5－3， 5－6，
5－7， 5－8， 5－9，
5-11， 5-19