## Slide 1: 仪器分析 --分子发光分析
Molecular Luminescence Analysis
本科生课程
主讲人:杜一平
64250551
yipingdu@ecust.edu.cn

## Slide 2
一、概述
二、荧光和磷光分析基本原理
三、荧光（磷光）分析仪
四、荧光（磷光）定量分析
五、荧光分析的特点与应用

## Slide 3: 三、荧光（磷光）分析仪
四个部分：
激发光源
样品池
单色器系统
检测器
特点
双单色器系统
直角位置检测

## Slide 6
磷光检测附件
磷光的产生：效率低，通常低温检测；固定磷光体（增加刚性）
磷光镜
  杜瓦瓶：盛液氮，实现磷光的低温测定
  室温磷光技术：固体基质、表面活性剂（胶束固定）
荧光和磷光同时测定：寿命差别，开有孔洞的转筒来实现
  遮挡激发光：测磷光
  开启激发光：测荧光+磷光
转筒式磷光镜

## Slide 7: 四、荧光（磷光）定量分析
根据荧光效率的定义：
根据比尔定律：
吸收的光强度
荧光定量关系式！
对于稀溶液：
1. 定量依据——荧光强度

## Slide 8
2. 线性关系偏离的原因
  内滤效应：溶液中杂质（增多）及前部溶液对入射光吸收，使激发光（溶液中后部）强度降低
  浓溶液：发生溶质间相互作用，碰撞去活概率增大
  自吸收：荧光发射波长与化合物的吸收波长有重叠
3. 定量方法
  标准曲线法
  单点校正

## Slide 9: 五、荧光分析的特点与应用
1. 荧光分析法的特点
  灵敏度高：可提高 I0，单分子检测
  试样用量少
  选择性高
  信息量丰富
  可直接检测的分子较少

## Slide 10: 2. 荧光分析法的应用
(1) 定量分析
  适用于微量及痕量无机离子、有机化合物及生物分子的定量分析
  多通过间接方法实现，如荧光猝灭法、荧光探针
  相对于UV-Vis，定量测定的应用范围小
  磷光分析法适合于微量及痕量的稠环芳烃、农药、生物碱、激素的分析、药物分析和临床分析。

## Slide 15
（2）联用技术的检测器
高效液相色谱、毛细管电泳的检测器。微型化分析方法如基因芯片、微流控芯片的检测手段。
（3）分子结构性能测定
为分子结构及分子间相互作用的研究提供有用的信息。

## Slide 16: 3. 荧光分析技术进展
同步荧光光谱
三维荧光光谱
激光诱导荧光光谱分析法
共聚焦荧光显微镜
时间分辨荧光分析法

## Slide 17: 激光扫描共聚焦荧光显微镜
细胞成像
荧光标记物
3D成像
可视化
药物作用位点检测