## Slide 1
二、气相色谱固定相
Stationary Phase

## Slide 2: 1.气固色谱固定相
类
名称
分离对象
吸附剂
碳吸附剂
永久性气体和低沸点烃类
硅胶
一般气体和低级烃
氧化铝
烃类及有机异构体，在低温下可分氢同位素
分子筛
特别适合永久气体和惰性气体分离
合成
高分子多孔小球
分离气体和液体中的水，CO，CO2，CH4，低级醇，以及H2S，SO2，NH3，NO2等
根据固定相形态的不同，可分为气固色谱和气液色谱两类

## Slide 3: 2. 气液色谱固定相（担体+固定液）
（1）担体
对担体的要求
  表面积大
  化学惰性
  热稳定性好，机械强度高
  颗粒细小、均匀

## Slide 4: 硅藻土型担体（1）
物理性质 | 红色担体 | 白色担体
pH | 6-7 | 7-8
实际密度/g.ml-1 | 2-2.6 | 2.20
填充密度/ g.ml-1 | 0.47 | 0.24
孔隙直径/um | 0.4-1.0 | 8-9
孔隙率 | 0.8 | 0.9
比表面积/m2.g-1 | 3.5-4.0 | 1-1.3
液相负荷/% | 30-40 | 20-30

## Slide 5: 硅藻土型担体（2）
红色担体
适合涂非极性固定液，分析非极性和弱极性样品
白色担体
适合涂渍极性固定液，分析极性样品。适合制备低含量的固定相。
担体表面的活性与去活
酸洗、碱洗、硅烷化、釉化

## Slide 6: 非硅藻土型
聚四氟乙烯担体
  表面惰性，耐腐蚀，适合于分离强极性化合物、腐蚀性化合物。
玻璃微球担体
  表面积小，适合于低固定液含量，适合分离高沸点、强极性化合物。

## Slide 7: （2）固定液
对固定液的要求：
  P*小
  热稳定性好
  可溶性好
  化学稳定性好
  黏度小

## Slide 8: 固定液分类及其应用
固定液类型 | 极性 | 应用特点 | 固定液举例
烃类 | 最弱 | 非极性化合物 | 角鲨烷、阿匹松
硅油类 | 极性范围广 | 应用范围广 | SE-30、SE-54、OV
聚乙二醇类 | 极性 | 强极性化合物 | PEG-20M
酯类 | 极性 | 极性化合物 | 苯二甲酸二壬酯,FFAP
腈类 | 极性 | 极性化合物 | Β,β’—氧二丙腈
特殊固定液 |  | 分离异构体 | 有机皂土，环糊精

## Slide 9: 固定液的表征——麦克雷诺常数
即以苯、正丁醇、2-戊酮、硝基丙烷、吡啶、2-甲基-2-戊醇、1-碘丁烷、2-辛炔、二氧六环、顺式八氢化茚十种标准物质为探针，测定这些化合物在被测固定液上的保留指数Ip与它们在角鲨烷上的保留指数Is之差，即 ，对这十种的探针，ΔI 分别以X’、Y’、Z’、U’、S’、H、J、K、L、M表示，称为麦克雷诺常数。它们反映了样品与固定液之间不同类型的作用力。

## Slide 10: 组分与固定液之间的相互作用力
静电力（定向力）：
存在于极性组分与极性固定液之间
诱导力
存在于非极性组分与极性固定液之间
色散力
色散力与沸点成正比，任何物质间都有色散力
氢键力
存在于具有特殊官能团的组分和固定液之间

## Slide 11: 固定液的选择
固定液的选择原则
一般是根据“相似相溶”的原则进行，即固定液与被测物组分在性质上有某些相似时，其溶解度就大，即作用力大，保留时间越长。