## Slide 1: 二. 极谱定量分析基础与定性分析

## Slide 2: 二. 极谱定量分析基础与定性分析
1. 极谱定量分析
(1)极谱分析定量依据： id= K·C0，
K=607nD 1/2 m 2/3 t 1/6 （尤考维奇系数）
id 平均极限电流 (uA)
n 电极反应转移电子数
D 扩散系数 (cm2/s)
m 毛细管中汞流量 （mg/s）
t 汞滴下落周期 (s)
c0 待测物原始浓度 (mmol/L)
id= 607nD 1/2 m 2/3 t 1/6 C0 （尤考维奇公式）

## Slide 3
n 待测物反应决定
D 被测物质性质、溶液离子强度、黏度、温度等
m、t 毛细管特性参数：内径、汞瓶高度等
影响扩散电流的因素
  被测物质的性质及浓度
  滴汞电极、汞瓶高度
  温度、电解质溶液组成（底液）
定量分析控制实验条件时： id α C0
(2) 对扩散电流方程的讨论：K=607nD 1/2 m 2/3 t 1/6

## Slide 4
直接比较法（单点校正）：
定量依据： id= K·C0，
标准加入法：

## Slide 5
(3) 极谱波波高测量示意图
两种测量极谱波高度的方法
平行线法
三切线法
两种物质各自极谱波的高度测量

## Slide 6: 2. 极谱定性分析
半波电位 E1/2：
极限扩散电流一半高度对应的电位
E1/2 与浓度无关，是极谱定性分析的依据
极谱波的半波电位E1/2

## Slide 7
电极反应： A+ne- = B
cAe ：A在滴汞电极表面的浓度
cBe ： B在汞齐表面的浓度
γA：A的活度系数
γB：B的活度系数
扩散电流公式：
id = kAcA （2）
未达到完全浓差极化前，cAe不等于零；则

## Slide 8
(2)-(3) 得:
电极电流i与B浓度变化成正比:

## Slide 9
i = 1/2id 时代入 E 表达式，得到半波电位E1/2为：
E1/2= E’
极谱波方程式

## Slide 10
1mol/L KCl底液中，不同浓度Cd2+极谱波(半波电位及分解电压）
半波电位E1/2 → 定性分析
1mol/L NH3-NH4Cl底液中，Cd2+、 Ni2+ 、Zn2+ 及Mn2+混合离子极谱波

## Slide 11: 某些金属离子在不同底液中的半波电位（V）
底液 金属离子 | 1molL-1 KCl | 1molL-1 HCl | 1molL-1 KOH | 2molL-1HAc +2molL-1NH4Ac | 1molL-1NH3+ 1molL-1NH4Cl
Al3+ Fe3+ Fe2+ Mn2+ Co2+ Ni2+ Zn2+ | -1.75 >0 -1.30 -1.51 -1.30 -1.10 -1.00 | - >0 - - - - - | - - -1.46 (-0.9) -1.70 -1.43 - -1.48 | - >0 - - -1.10 -1.10 -1.10 | - - -1.49 (-0.34) -1.66 -1.29 -1.10 -1.35