## Slide 1: 方波极谱法
  加电压方式： 直流电压上叠加小振幅方形电压
方波极谱电流
E1、E2、E3区域方波周期
对应i电流变化为Δi
Δi
  电极上电流：
方波极谱电压
方形波
Δi≈0
Δi≈0
  记录交变电流Δi
  Δimax α c
直流电压

## Slide 2: 方波极谱法
  D: 测量电流窗口：后期纯电解电流
B:充电电流随时间变化快 指数衰减：
  icαe -t/RC
  C:电解电流随时间变化慢
  平方根衰减： ifαt-1/2
方波极谱特点
  灵敏度比经典极谱高3-4个数量级，约10-8~10-9 mol/L
  电极反应的可逆性对测定的灵敏度影响大
  高浓度支持电解质，对痕量分析不利
  毛细管噪声影响检测下限
方波极谱采集电流的时间窗口

## Slide 3: 脉冲极谱法
常规脉冲极谱电极电压-时间图
每2.5秒, 对应一滴汞周期，
每周期末期40ms加脉冲电压，并逐渐增大
常规脉冲极谱电极电流-时间图
发生电解时：电解电流iF衰减慢，
电容电流ic衰减快，后期采集电流为iF
iF
ic

## Slide 4: 常规脉冲极谱与微分脉冲极谱
常规脉冲极谱
微分脉冲极谱
(a)加电压方式
(b)电流随时间变化
(c)常规脉冲极谱波
(c)微分脉冲极谱波

## Slide 5: 脉冲极谱法
特长
  灵敏度极高 脉冲电解电流值大 消除电容电流 毛细管噪声
  不加大量支持电解质 宜于痕量分析
  可用于有机物测定 不可逆电极反应
Cu 2+ 、Cd 2+ 、 Ni 2+、 Zn 2+ 四种离子微分脉冲极谱图
i/μA
E/V

## Slide 6: 平行催化极谱波
原理与条件
  经典极谱分析装置,溶液中含大量 Z
  平行反应
  Ox相当于催化剂
  电流大小与Ox在一定范围内成正比

## Slide 7: 平行催化极谱波
Fe3++ e → Fe2+ （电极反应）
Fe2++ H2O2 → OH-+OH·+Fe3+
Fe2++ OH·→ OH-+Fe3+
（溶液反应）
i’d= 0.51nFD 1/2 m 2/3 t 2/3 k 1/2 C Z 1/2 CA … 催化极限扩散电流
特点
  催化电流大，灵敏度高，10-8-10-11mol/L
  催化电流与汞高无关
  温度影响较大
  选择性好
应用
痕量金属元素测定，如Mo(VI)、W(VI)、V(V)