## Slide 1: 伏安分析---经典极谱分析（三）
  干扰电流及消除

## Slide 2
极谱波
iF=id+ic+im
iF:法拉第电解电流 id:(diffusion)扩散电流 ic:(convection)对流 im:(migration)迁移电流
离子的移动：扩散+对流+迁移，
i对流≈0(溶液静止）
i迁移≈0 加入大量支持电解质（惰性电解质）后
迁移:电场力作用
id α C
iF≈id α C
干扰电流之一：迁移电流

## Slide 3
1.空气饱和，出现氧波
2.部分除氧 3.完全除氧
原因
酸性溶液中：
O2 + 2H+ + 2e = H2O2 -0.05v（vs.SCE）
H2O2 + 2H+ + 2e = 2H2O -0.94v（vs.SCE）
消除
通惰性气体如N2，碱性溶液中可加亚硫酸钠
氢波
酸性溶液：-1.2~-1.4V起波
碱性溶液：-2.0之后
干扰电流之二：氧 波

## Slide 4
现象：背景（空白）电流
两个因素及后果：
  微量杂质电解电流 ---可通过试剂提纯、预电解等减小
  电容电流(充电电流)
  电极表面与溶液形成双电层，电极面积和外加电压的变化，产生充电变化
干扰电流之三：残余电流
电极表面与溶液的双电层图形
---影响极谱分析的灵敏度
充电电流： ≈0.1μA
10-5mol/L M+ id： ≈0.02 μA

## Slide 5
现象：极限电流前信号异常增大
原因：汞滴表面张力差异
消除方法：加入少量极大抑制剂
（表面活性剂）
干扰电流之四：极谱极大（畸峰）
E（V）
i
μA
极谱畸峰图形（不同M+浓度）
-3
-3
-4

## Slide 6
可逆波与不可逆波
可逆波:
电流只受扩散控制
氧化波与还原波
相关极谱波概念
阳极波与阴极波
超电势=半波电位差
不可逆波:
电流受扩散速度和电 极反应速度控制