## Slide 1
一、电位分析原理
电位分析法
Potentiometry

## Slide 2
1. 电位分析测量装置
电池电动势E= 两个电极电位差
电极1:电位恒定---参比电极
电极2:电位随 c(待测离子）变化---指示电极
E ～ C 电位分析依据
待测溶液
135mV
电位计
原 电池
}
电位计高阻抗(>108Ω) ～ 零电流概念
电动势、电压、电位 ～ 电位分析

## Slide 3
例：甘汞电极
银-氯化银电极
参比电极
特点：电极电位恒定 （与被测离子的浓度变化无关）

## Slide 4
甘汞电极
导线
套管
KCl溶液加入孔+帽
多孔塞+帽
汞+甘汞

## Slide 5
电极反应：
半电池组成：
甘汞电极
 | 0.1mol·L-1甘汞电极 | 标准甘汞电极(NCE) | 饱和甘汞电极(SCE)
KCl浓度 | 0.1mol·L-1 | 1.0 mol·L-1 | 饱和溶液
电极电位 | +0.3365V | +0.2828V | +0.2438V

## Slide 6
半电池组成：
电极反应：
Ag ~ AgCl电极
参比电极

## Slide 7
甘汞电极
银-氯化银电极
参比电极
电极电位恒定，稳定快、方便使用
{

## Slide 8
电位分析测量装置
参比电极
135mV
电位计
指示电极

## Slide 9
pH玻璃电极构造
水中浸泡>24小时，完成活化 玻璃膜与水溶液接触面的Na2SiO3晶体骨架中的Na+与水中的H+发生交换：
内参液
（0.1mol·L-1HCl）
玻璃泡
套管
内参比电极
（Ag/AgCl）
玻 = AgCl/Ag ＋膜
AgCl/Ag 恒定 膜 ~ pH
H+ + Na+GL Na+ + H+GL-
玻璃膜表层中Na+位置几乎全部被H+所占据，形成一薄层硅酸 (水化层)

## Slide 10
内
外
膜＝外－ 内
§2 电极
指示电极
H+(水化层） H+（试液）
H+(水化层） H+（内参）

## Slide 11
aH+外水＝a H+内水＝常数
理论上：玻璃膜内外表面性质相同， K1＝K2
（25℃）

## Slide 12
由膜内外表面性质微小差异产生
如：玻璃膜内、外表面含钠量、表面张力以及机械和化学损伤的细微差异
长时间（>24h）浸泡后，可恒定在1~30mV
不对称
pH玻璃电极的电极电位玻 :
玻 ＝ AgCl/Ag ＋膜
＝ K－ 0.059pH
+不对称

## Slide 13
以pH电极为指示电极测定pH的电池：
-） pH电极 试液 参比电极（+
：液接电位---离子扩散速度不同而形成
K’’包括：外参比电极电位；内参比电极电位；不对称电位；液接电位等

## Slide 14
使用相同电极时， Ks’’=Kx’’
标准缓冲溶液s（pHs）
未知试液x（pHx）
未知试液pH的测定过程及计算公式

## Slide 15
银-氯化银电极
pH 玻璃电极
pH 复合电极