## Slide 1
二、电位分析应用

## Slide 2
1.直接电位法
（电位测量法）
2.电位滴定法
  标准曲线法
  标准加入法
  电位测量的影响因素

## Slide 3
直接电位法（电位测量法）
待测离子选择性电极与参比电极组成原电池，电池电动势为：
E= K ± k﹒lg ai
具体方法：
}
标准曲线法
标准加入法

## Slide 4
配制系列标准溶液c1、c2 ...,
测量E1、E2 ...
x轴： pc1 pc2 pc3 pc4 pc5
y 轴： E1 E2 E3 E4 E5
相同条件下，测Ex,
图上查 pcx→cx
校正曲线（标准工作曲线）
Ex
pcx
E
-logc
离子活度电位测量方法之一
①标准曲线法：

## Slide 5
欲测浓度 c，
离子活度和浓度的问题
电极响应 a
a=γc, 活度系数：γ ≤ 1， 离子强度一定时，γ 不变
实验时，加总离子强度缓冲调节剂（TISAB )
(total ionic strength adjustment buffer)
离子强度调节剂：NaCl（1mol.L-1)
TISAB组成 pH缓冲剂：加HAc+NaAc (pH≈5）
(测F-) 掩蔽剂：柠檬酸钠（0.01mol.L-1)，
掩蔽 Fe3+、Al3+等，

## Slide 6
②标准加入法：
第一步：设待测cx，体积V0，测得E1，
游离离子百分数
第二步：加标液---体积Vs ，cs （ cs >>cx , Vs <<Vo ）测得E2
(1)
(2)
离子活度电位测量方法之二
活度系数

## Slide 7
标准加入法
两次测量，仅需一种标准溶液，简便
复杂基体干扰影响小
连续标准加入法

## Slide 8
1、温度
影响测定准确度的因素
K: 参比电极、液接电位等与T相关
2、电动势测量误差：
E:mV
E:1mV
4%（n=1), 8% (n=2)

## Slide 9
4、溶液酸碱度：加缓冲剂控制
5、响应时间等
3、干扰离子：
干扰离子与电极膜作用
干扰离子与被测离子反应
影响测定准确度的因素