## Slide 1
滴定剂体积 电动势测量 V（mL） E(V)
1.00 0.110
5.00 0.155
... …
30.00 0.840
电位滴定法记录数据
电位滴定法
电位滴定装置
待测溶液
方法特点：
不受深色溶液和混浊溶液影响
滴定终点准确可靠
比直接电位法准确度高，费时

## Slide 2
V(ml)
E(mv)
切线中心等分线
V(ml)
E/V
V(ml)
2E/V2
Ve
电位滴定作图确定终点方法
（2）一阶微商曲线
（1） 直接作图
（3）二阶微商曲线
Ve
Ve
E ~V
最高点

## Slide 3
电位滴定法记录数据及数据处理
V（mL) | E(mV) | V平均 | ΔE/ΔV | Δ2E/ΔV2
…… | …… |  |  | 
19.70 | 6.73 |  |  | 
 |  | 19.75 | 1.60 | 
19.80 | 6.89 |  |  | 18.67
 |  | 19.825 | 3.00 | 
19.85 | 7.04 |  |  | 52.0
 |  | 19.875 | 5.60 | 
19.90 | 7.32 |  |  | 124.0
 |  | 19.925 | 11.80 | 
19.95 | 7.91 |  |  | -136.0
 |  | 19.975 | 5.00 | 
20.00 | 8.16 |  |  | -24.0
 |  | 20.025 | 3.80 | 
20.05 | 8.35 |  |  | 
…… | …… |  |  | 
终点：19.90+(19.95-19.90)×124/(124+136) = 19.92mL

## Slide 4
自动电位滴定仪

## Slide 5
1. 酸碱滴定
pH复合电极
2. 氧化还原滴定
指示电极：铂电极
参比电极：甘汞电极
电位滴定电极的选择
3. 配位滴定
}
}
指示电极：离子选择性电极/铂电极
参比电极：甘汞电极

## Slide 6
4. 沉淀滴定
指示电极：银电极
参比电极：双盐桥甘汞电极
电位滴定电极的选择
}
双盐桥甘汞电极
pH电极