## Slide 1: 3. 色谱分离基本方程
对于常规分析工作，一般选用以下指标进行评价：
选择性因子α（相对保留值），评价固定相的选择性的指标
有效塔板数N有效，评价色谱柱柱效的指标
分离度R ，评价色谱柱总分离效能的指标

## Slide 2: （1）几个概念——选择性因子α
定义与相对保留值(ri,s)基本相同
不同之处在于:选择性因子是两个相邻峰的调整保留值之比（后峰比前峰，α≥1），而不是被测物与标准物质的调整保留值之比（可小于1）
它是评价固定液选择性的指标。选择性因子越大，该柱对此相邻峰的分离越好。

## Slide 3: 几个概念——有效塔板数n有效
在气相色谱中，通常用有效塔板数n有效和有效塔板高度H有效来评价柱子的分离效能，它扣除了死体积对分离的影响，更好地反映了柱子的实际分离效能。
柱效越高，该柱的分离能力越好。

## Slide 4: 几个概念——分离度R
R越大，说明两组分分离得越好。
由于该定义综合了色谱动力学和热力学因素，可作为色谱柱的总分离效能指标。

## Slide 5: (2) 色谱分离基本方程（Purnell方程）
公式推导

## Slide 7: （3）色谱分离基本方程的启示
要改善物质对的分离（提高R），即提高两相邻物质的分离度，可以采取以下措施：
  提高柱效N
  提高选择性因子α
  增大容量因子k

## Slide 8: n的影响，如何提高n？
分离度R与理论塔板数N的平方根成正比关系，增加塔板数，有利于提高分离度。
增加柱长可增加n，改善分离，但分析时间将大大延长，峰产生扩展。
减小塔板高度H：
  根据速率方程的启示制备一根性能优良的色谱柱是十分重要的。
  根据速率方程选择合适的色谱条件同样有效。

## Slide 9: k的影响，如何改变k？
分离度与容量因子有关，容量因子大，分离好
k 1 3 5 7 9 10 20 ∞
k/k+1 0.50 0.75 0.83 0.88 0.90 0.91 0.95 1.00
Chart: k
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 20
 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | 0.95
当容量因子大于10，k/(k+1)的改变不大，而分析时间将大大延长。
因此，k的最佳范围是1<k<10。

## Slide 10
改变容量因子的方法有：(k=K/β)
  改变柱温
  改变相比，即改变固定相的量和改变柱死体积，其中死体积对k/(k+1)的影响很大，使用死体积大的柱子，分离度将受到很大损失。
  在高效液相色谱中改变流动相的配比是最简便、最有效的方法

## Slide 11: α的影响，如何改变α？
α | n有效 | 
 | R=1.0 | R=1.5
1.00 1.005 1.01 1.02 1.05 1.10 1.25 1.50 2.00 | ∞ 650000 163000 42000 7100 1900 400 140 65 | ∞ 1450000 367000 94000 16000 4400 900 320 145

## Slide 12
α越大，分离效果越好。
增大α是提高分离度最有效的手段。
改变柱温可改变α。
在气相色谱中，增大α最有效的手段是改变固定相，选择合适的固定相种类是解决分离问题的关键
在高效液相色谱中，流动相的种类和配比是改善分离最简便有效的方法。
R

## Slide 13
样品组分 | k（ α） |  | 
 | 50%甲醇/水 | 40%乙腈/水 | 37%THF/水
苯胺 | 1.3（1.07） | 1.5（1.07） | 1.7（1.35）
苯酚 | 1.6（2.81） | 1.4（2.87） | 2.3（1.70）
苯甲醚 | 4.5（1.04） | 4.3（1.09） | 3.9（1.20）
苯 | 4.7（1.96） | 4.7（1.63） | 4.7（1.38）
氯苯 | 9.2 | 7.7 | 6.5

## Slide 14
小结：
柱效因子增大
选择因子增大
容量因子增大

## Slide 15: （4）分离度究竟要多大？
一般来说R应大于1.5。
具体工作中应根据定量要求和定量方法来确定。