## Slide 1: 2、色谱分析法动力学理论
研究理论的目的
  解决色谱峰的分离问题
三个色谱基本理论问题
  色谱热力学问题——发展高选择性色谱柱
  色谱动力学问题——发展高效能色谱柱
  分离条件的最优化问题——分离条件优化

## Slide 2: （1）塔板理论
塔板理论将色谱柱比作精馏塔，通过概率论推导流出曲线方程
塔板理论的假设
（l）色谱柱有n块塔板构成，组分瞬间在每块塔板的两相间达到分配平衡；
（2）流动相是脉动的，每次进入一个板体积；
（3）试样开始时都加在第0号塔板上，且纵向扩散可略而不计；
（4）分配系数在各塔板上是常数。

## Slide 4:  对色谱流出曲线方程的讨论
t=tR时，
峰高正比于浓度C0，是峰高定量的基础。
当n越大，柱效越大，Cmax/ C0越大。即保留时间一定时，塔板数越多，峰越高。
Cmax反比于tR，tR小，Cmax大，保留时间小的组分峰更高。tR大，Cmax小，保留时间大的组分峰更低。

## Slide 5:  柱效n(塔板数）的定义
H=L/n
  n 是峰相对展宽的量度
  n 是柱效的量度
  n 是常数时，Y 与tR 成正比
  n 越大，h 越小，表明组分在柱中达到的分配平衡次数越多，对分离越有利，但还不能预言各组分有被分离的可能性。
由流出曲线方程导出：

## Slide 6
第一次进样
第二次进样
色谱分析时，对某一试样进样两次，得到的色谱图分别如下：
请问，为什么第二次进样得到的色谱图中约2.5min处会多一个峰？

## Slide 7:  塔板理论的贡献
塔板理论有助于我们形象地理解色谱的分离过程。
导出色谱流出曲线方程，它符合高斯分布，与实验现象基本吻合。
导出理论塔板数的计算公式，作为柱效的评价指标。

## Slide 8:  塔板理论的局限
塔板高度H是一个抽象的物理量，它的色谱本质是什么？它与哪些参变量有关，又怎样影响峰的扩张？对实验的指导意义有限。
不能解释流速对理论塔板数的影响。
有些假设不合理，比如没有考虑纵向扩散对色谱分离的影响等。