## Slide 1: 二、色谱法基本理论
拟解决的问题
  色谱相关术语
  色谱法理论研究的概况
  色谱中的动力学理论
  色谱分离情况的评价方法
  影响色谱分离的主要因素及条件选择（从理论的角度加以判断）
  色谱定性定量方法

## Slide 2: 1、色谱相关术语
关于色谱峰
关于保留值
关于分配平衡

## Slide 3:  关于色谱峰的术语
峰
峰高
基线
峰宽
半峰宽
峰面积
标准偏差σ
色谱流出曲线

## Slide 4
峰底宽、半峰宽及标准偏差三者的关系为：Y=4σ，Y1/2=2.354σ
拖尾峰
伸舌峰
鬼峰
畸峰
基线漂移
基线噪声
谱带扩张

## Slide 5:  关于保留值的术语
死时间（t0，tM）：无保留组分出峰时间
保留时间（tR）：
调整保留时间（t’R）：

## Slide 6
死体积（V0，VM）：
保留体积（VR）：
调整保留体积（V’R）：

## Slide 7
相对保留值（r21）：
——相对保留值又称为选择性因子（）
——在气相色谱中，相对保留值的大小仅与固定相种类和柱温有关。
——在液相色谱中，相对保留值的大小不仅与固定相种类和柱温有关，还与流动相种类及配比有关。

## Slide 8
色谱流出曲线的作用：
色谱峰数 = 样品中单组分的最少个数；
色谱保留值——定性依据；
色谱峰高或面积——定量依据；
色谱保留值和区域宽度
——色谱柱分离效能的度量。

## Slide 9:  关于分配平衡的术语
分配系数K（distribution coefficient ）
不同组分能够被分离的先决条件是：
在两相间的分配系数不同

## Slide 10
分配比k
又称为容量因子、容量比、分配容量，是指在一定温度和压力下，平衡状态时组分在固定相中的量与在流动相中的量之比值。是衡量柱子对组分保留能力的重要参数。

## Slide 11
相比β：
色谱柱内固定相和流动相体积之比
是柱型及结构的重要特征。