## Slide 1: 三、色谱定性与定量方法

## Slide 2
人参皂苷标准品的HPLC色谱图
Rg1
Rb1
Re
1
5
人参药材的HPLC图谱（紫外检测器）
色谱峰定性问题的提出和解决

## Slide 3
丙二酰基人参皂苷Rb1
一级质谱图
二级质谱图

## Slide 4
面积归一（Ai/)：Rg1=1.0%, Rb1=3.5%
色谱峰定量问题的提出和解决
哪一种定量方法的结果是正确的呢？
标准曲线(A=ac+b)：Rg1=0.2%, Rb1=0.5%

## Slide 5: 1. 色谱定性分析
两类方法：
（1）利用保留值及其规律定性
（2）与其它仪器或化学方法联合定性

## Slide 6
（1）利用保留值及其规律定性
各物质在一定的色谱条件下均有确定不变的保留值，因此保留值可作为定性指标。
    利用纯物对照定性
    利用文献值对照定性（很少用）

## Slide 7: 利用纯物质对照定性
实现方法
  利用保留时间和保留体积定性

## Slide 8
  用相对保留值定性
  用已知物增加峰高法定性

## Slide 9
应用范围：适用于简单混合物，对该样品已有了解，并具有纯物质的情况。
优点：应用简便，不需要其他仪器。
缺点：定性结果的可信度不高。
  提高可信度的方法：双柱、双体系定性

## Slide 10: 利用文献值对照定性分析 （GC）
实现方法
  测定相对保留值ri,s
  测定保留指数I

## Slide 11
保留指数（I）：又叫Kovats指数，它规定正构烷烃的保留指数是其碳数的100倍，其它物质的保留指数在实际色谱条件下测定。选取与被测物相邻的两种正构烷烃做参照系，其中一种碳数为Z，另一种为Z+1，被测物的保留指数由下式计算：

## Slide 12
优点：无需纯物质；保留指数具有较好的重现性和精密度；参数只与固定相和柱温有关。
缺点：对结构复杂的物质，缺乏数据。

## Slide 13: (2) 与其它仪器或化学方法联合定性
离线联用方式
在线联用方式

## Slide 14: 离线联用方式
收集方法：GC中一般采用液氮冷阱冷却后收集
应用范围：无标准物时，可对较为复杂的混合物进行定性分析
缺点：麻烦

## Slide 15: 在线联用方式
混合物经色谱分离后，将各组分直接由接口导入其它仪器中进行定性。常用的联用方法有：GC-MS、GC-FTIR、LC-MS……,其它仪器相当于色谱仪的检测器。
使用范围：复杂样品的定性。
优点：不需要标准物，定性结果可信度高，操作方便。
缺点：需要特殊仪器或设备。
气质联用仪