## Slide 1: （2） 速率理论
速率理论是1956年荷兰学者Van Deemter等提出，因此又称作范第姆特方程
运用流体分子规律研究色谱过程中产生色谱峰扩展的因素，导出了理论塔板高度与流动相线速度的关系，揭示了影响塔板高度的动力学因素

## Slide 2
根据塔板计算公式： n=5.54(tR/Y1/2)2
速率理论讨论的是色谱峰展宽原因，即影响塔板数 n 的因素，也就是影响塔板高度 H 的因素。
H=A+B/u+Cu
以气液色谱填充柱中的色谱峰展宽过程为例

## Slide 3
 涡流扩散项A的物理含义
由不等路径造成的色谱峰展宽。由于柱填料粒径大小不同，粒度分布范围不一致及填充的不均匀，形成宽窄、长短不同的路径，因此流动相沿柱内各路径形成紊乱的涡流运动，有些溶质分子沿较窄且直的路径运行，以较快的速度通过色谱柱，发生分子超前，反之，有些分子发生滞后，从而使色谱峰产生扩散。

## Slide 4:  涡流扩散项A的表达式
涡流扩散项
均匀性因子
粒径
A=2λdp

## Slide 5:  分子扩散项
初始谱带，t1
分子扩散，t2
u
u
谱带展宽

## Slide 6
*分子扩散项的物理含义：
由于分子的纵向扩散造成的色谱峰扩展。即由于试样组分被载气带入色谱柱后，是以塞子的形式存在于色谱柱的很小一段空间中，由于在塞子前后存在浓度梯度，因此使运动着的分子产生纵向扩散，引起色谱峰扩展。

## Slide 7
B/u
B=2γDg
弯曲因子
扩散系数
 分子扩散项的表达式

## Slide 8:  传质阻力项
传质阻力引起的谱带扩张
气相传质阻力 + 液相传质阻力

## Slide 9: i) 气相传质阻力项的物理含义
试样组分从气相移动到固定相表面的过程中，由于质量交换过程需要一定时间（即传质阻力）而使分子有滞留倾向。在此过程中，部分组分分子随流动相向前运动，发生分子超前，引起色谱峰扩展。

## Slide 10: 气相传质阻力的表达式
Cgu
容量因子

## Slide 11: ii) 液相传质阻力项的物理含义
试样组分从固定相表面移动到固定相内部的过程中，由于质量交换过程需要一定时间（即传质阻力）而使分子有滞留倾向。在此过程中，部分组分分子先离开固定相表面，发生分子超前，引起色谱峰扩展。

## Slide 12: 液相传质阻力的表达式
CL u
液膜厚度
液相扩散系数

## Slide 13:  气相色谱中的速率方程

## Slide 14:  速率方程给我们的什么启示
为柱型的研究和发展提供理论依据
为操作条件的选择提供理论指导
为色谱柱的填充提供理论指导

## Slide 15: i) 对柱型研究和发展的影响
A=0?
Golay1957年提出毛细管柱的概念（opentube）
毛细管柱A=0，H=B/u+Cu
H↓，N↑，分离能力大大提高

## Slide 16: 对柱型研究和发展的影响
B=0?
溶质在气体中的扩散系数Dg≈10-1cm2/s
溶质在液体中的扩散系数DL≈10-5cm2/s
DL 《 Dg
当采用液体作流动相时 B→0
液体作流动相时可用更细的固定相，A ↓
HPLC柱效比GC要高2~3个数量级

## Slide 17: ii) 操作条件对柱效的影响
H-u曲线

## Slide 18: 载气线速度（流速）的影响
最佳流速：u=(B/C)1/2
实用最佳流速：比最佳流速更快
A与流速无关
B/u：当流速小时，对H的大小起主导作用
Cu：当流速大时，对H的大小起主导作用

## Slide 19: 柱温的影响
间接影响、十分复杂
对k影响，对扩散系数影响，从而对柱效产生影响，但影响情况难以判断

## Slide 20: 容量因子k的影响
不同组分k不同，测出的柱效不同
在气相传质阻力项中，k↑ ，Cg↑
  理论上说k越小柱效越高，实际不可取
在液相传质阻力项中，k ↑ ，Cl先↑， 后↓当k =1时，最大。

## Slide 21: iii) 对色谱柱的填充提供理论指导
固定相粒径dp：根据速率方程，粒径减小，A项减小，C项减小，柱效增加。但粒径太小，不易填充，同时A项增大。
柱长L：柱长增加，总塔板数增加，但柱长增加，分离时间将增加。
柱径：柱径越小，柱效越高，但柱径越小，固定相越难填充均匀。

## Slide 22
液膜厚度df：从柱效角度考虑，液膜越薄，柱效越高（根据速率方程），但允许的进样量减小。固定液与担体的配比一般在5:100-25:100之间。
  更重要的是：不同沸点的物质，应采用不同配比的固定相。