## Slide 1
第1章 计算机网络和因特网概述 Computer Networks and the Internet
计算机网络：自顶向下方法 (原书第三版) 陈鸣译，机械工业出版社，2005年 Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3rd edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July 2004.

## Slide 2: 第1章 计算机网络和因特网
我们的目标：
找到“感觉”，学习术语
在后面的课程中更深入地学习，更为细致
方法:
  使用因特网作为例子
概述:
什么是因特网
什么是协议？
网络边缘
网络核心
接入网，物理媒体
因特网/ISP结构
性能：丢包率，时延
协议层次，服务模型
网络模型

## Slide 3: 第1章 要点
  1.1 什么是因特网？
  1.2 网络边缘
  1.3 网络核心
  1.4 网络接入和物理媒体
  1.5 因特网结构和ISP
  1.6 分组交换网络中的时延和丢包率
  1.7 协议层次与服务模型
  1.8 历史

## Slide 4: 因特网历史
1961: Kleinrock – 排队表明了分组交换的效能
1964: Baran – 在军事网络中的分组交换
1967:由高级研究项目局 构想的 ARPAnet
1969: 首个ARPAnet 节点运行
1972:
  ARPAnet对公众演示
  NCP (网络控制协议) 第一个主机到主机协议
  第一个电子邮件程序
  ARPAnet有15个节点
1961-1972: 早期分组交换原则

## Slide 5: 计算机网络的发展历史
60年代初期以单个计算机为中心的远程联机系统，构成面向终端互连的计算机网络；
60年代后期多个主计算机通过通信线路互连的计算机网络；
70年代中期的具有统一网络体系结构、遵循国际标准化协议的计算机网络；
90年代后的高速、综合化计算机网络。

## Slide 6: 1.远程联机系统
远程联机系统，一台中央主计算机连接大量在地理上处于分散位置的终端。

## Slide 7: 2.计算机互连网络
存储转发与分组交换
DARPA的计算机分组交换网ARPANET (1969-12)
分组交换网以通信子网为中心，主机和终端都处在网络的边缘。

## Slide 8
SNA(System Network Architecture)1974,IBM公司
DNA(Digital Network Architecture)70年代末,DEC公司
OSI/RM (Open System Interconnection/ Refer ence Model) 1977年,ISO
TCP/IP参考模型
3.标准化网络

## Slide 9: 4.高速、综合化网络
高速化是指网络具有宽频带和低时延。
综合化是指将语音、视频、图像、数据等多种业务综合到一个网络中去。
进一步的发展，计算机网络将具有以下几个特点：
（1）开放式的网络体系结构。
（2）向高性能发展。
（3）计算机网络的智能化。

## Slide 10: 计算机网络的定义与分类
计算机网络的定义
凡地理位置不同，并具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来，且以功能完善的网络软件实现网络资源共享的系统，可称为计算机网络系统。
计算机网络的组成
计算机网络由一系列终端（包括计算机）、具有信息处理与交换功能的节点及节点间的传输线路所组成。
计算机网络的功能 数据通信 、资源共享、分布处理

## Slide 11: 计算机网络的分类
按照交换技术
（1）电路交换网络
（2）报文交换网络
（3）分组交换网络
（4）混合交换网络
按照网络拓扑结构
（1）星型网络
（2）环型网络
（3）总线网
（4）树型网
（5）网状型网
按通信传输的方式 （1）广播型网络 （2）点到点传播型网(point-to-point)

## Slide 12
按网络作用范围
（1）局域网（Local Area Network，简称LAN）
（2）城域网（Metropolis Area Network，简称MAN）
（3）广域网（Wide Area Network，简称WAN）
公共电话网 即PSTN（Public Switched Telephone Network），速度9600bps～28.8kbps，经压缩后最高可达115.2kbps，传输介质是普通电话线。
综合业务数字网 即ISDN（Integrated Service Digital Network）。
专线 即Leased Line，在中国称为DDN。
X.25网。
帧中继 即Frame Relay。
异步传输模式 即ATM（Asynchronous Transfer Mode）。
（4）网际网

## Slide 13: 因特网历史
1970: 在夏威夷的ALOHAnet 卫星网络
1973: Metcalfe’s博士论文提出了以太网
1974: Cerf 和Kahn：互联网络的体系结构
20世纪70年代后期：专用体系结构: DECnet, SNA, XNA
20世纪70年代后期： 交换固定长度的分组 (ATM先驱)
1979: ARPAnet 具有200个节点
Cerf 的Kahn的网络互联原则：
  最低限度的，自治的-不需要互联网络改变其内部
  尽力而为的服务模型
  无状态路由器
  分布式控制
定义了今天的因特网体系结构
1972-1980: 联网, 新的和专用网络

## Slide 14: 因特网历史
20世纪90年代：ARPAnet退役
1991: NSF为NSFnet的商用设置了限制 (1995退役)
20世纪90年代早期: Web
  超文本 [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, 以后Netscape
  20世纪90年代: Web的商业化
20世纪90年代以后：
更多的招人喜爱的应用：即时讯息 ，P2P文件共享
网络安全成为热点
估计5千万台主机，10亿以上用户
主干链路的速率在Gbps级
1990, 2000年代: 商业化, Web, 新型应用

## Slide 15: 什么是因特网：“具体细节”观点
数以百万计的互联的计算设备：主机 = 端系统
运行网络应用
通信链路
  光纤，铜缆，无线电，卫星
  传输速率 = 带宽
  路由器: 转发分组（数据块）
本地ISP
公司网络
区域 ISP
路由器
工作站
服务器
移动节点

## Slide 16: 什么是因特网：“具体细节”观点
协议控制报文的发送，接收
  例如，TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
因特网：“网络的网络”
  松散的等级结构
  公共因特网比较专用互联网
因特网标准
  RFC:请求评论（因特网标准）
  IETF:因特网工程任务组
本地ISP
公司网络
区域 ISP
路由器
工作站
服务器
移动节点

## Slide 17: 什么是因特网：服务的观点
通信基础设施使能分布式应用：
  Web, email, 游戏, 电子商务，文件共享
提供给应用通信服务:
  不可靠无连接
  可靠的面向连接

## Slide 18: 什么是协议?
人类协议:
“几点了?”
“我有一个问题”
介绍
… 发送特定的消息
… 当收到消息或发生其他事件，采取特定的动作
网络协议:
及其而不是人类
因特网中的所有活动均有协议支配
协议定义了格式，网络实体间发送和接收报文顺序，和传输，收到报文所采取的动作

## Slide 19: 什么是协议?
一个人类协议和一个计算机网络的协议:
问题: 其他人类协议?
Hi
Hi
请问几点了?
2:00
TCP 连接请求
TCP 连接响应
Get http://www.awl.com/kurose-ross
<文件>
时间

## Slide 20: 第1章 要点
  1.1 什么是因特网？
  1.2 网络边缘
  1.3 网络核心
  1.4 网络接入和物理媒体
  1.5 因特网结构和ISP
  1.6 分组交换网络中的时延和丢包率
  1.7 协议层次与服务模型
  1.8 历史

## Slide 21: 仔细观察网络结构
网络边缘: 应用与主机
网络核心:
  路由器
  网络的网络
接入网络，物理媒体: 通信链路

## Slide 22: 网络边缘
端系统 (主机):
  运行应用程序
  例如Web, 电子邮件
  在“网络边缘”
客户机/服务器模式：
  客户机主机请求，从总是开的服务器接收服务
  例如Web浏览器/服务器；电子邮件客户机/服务器
对等模式(p2p):
  最小限度(或不)使用专用服务器
  例如Gnutella, KaZaA

## Slide 23: 网络边缘：面向连接服务
目标: 在端系统之间传送数据
握手：事先设置准备数据传送
  人类协议Hello, 返回hello
  在两台通信主机中建立“状态”
TCP - 传输控制协议
  因特网的面向连接服务
TCP服务[RFC 793]
可靠的，有序的字节流数据传送
  丢包: 确认和重传
流控制:
  发送方不能过载接收方
拥塞控制:
  当网络拥塞时发送方“降低发送速率”

## Slide 24: 网络边缘：无连接服务
目的: 在端系统之间传送数据
  与前面相同!
UDP - 用户数据报协议[RFC 768]:
  无连接
  不可靠的数据传送
  无流控
  无拥塞控制
使用TCP的应用：
HTTP (Web), FTP (文件传送), Telnet (远程注册), SMTP (电子邮件)
使用UDP的应用:
流媒体，电信会议，DNS，以太网电话

## Slide 25: 第1章 要点
  1.1 什么是因特网？
  1.2 网络边缘
  1.3 网络核心
  1.4 网络接入和物理媒体
  1.5 因特网结构和ISP
  1.6 分组交换网络中的时延和丢包率
  1.7 协议层次与服务模型
  1.8 历史

## Slide 26: 网络核心
互联的路由器形成的网孔
基本问题: 数据怎样通过网络传送?
  电路交换: 每呼叫专用的电路：电话网
  分组交换: 数据通过网络以离散的“块”发送

## Slide 27: 网络核心：电路交换
为“呼叫”预留端到端资源
链路带宽，交换机能力
专用资源：非共享
类电路(确保的)性能
需要建立呼叫

## Slide 28: 网络核心：电路交换
网络资源(如带宽) 划分为“片”
分配给呼叫片
如果未被拥有的呼叫使用则资源片空闲(非共享)
将链路带宽划分为“片”
  频率分割
  时间分割

## Slide 29: 电路交换: FDM和TDM
FDM
频率
时间
TDM
频率
时间
4 个用户
例子:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 30: 数字的例子
从主机A到主机B经一个电路交换网络发送一个640,000 比特的文件需要多长时间？
  所有链路是1.536 Mbps
  每条链路使用具有24个时隙的TDM
  创建端到端电路需500 msec
将该例子计算出来!

## Slide 31: 网络核心：分组交换
每个端到端数据流划分为分组
用户A、B的分组共享网络资源
每个分组使用全部链路带宽
使用所需的资源
资源争夺：
聚合资源要求能超过可用的量
拥塞：分组队列，等待链路使用
存储转发：分组一次移动一跳
  节点在转发前接收完整的分组
带宽划分为“片”
专用分配
资源预留

## Slide 32: 分组交换：统计复用
A & B分组的序列没有固定的模式  统计复用.
在TDM中，每台主机在 循环出现的TDM帧中获得相同的帧。
A
B
C
10 Mbps
以太网
1.5 Mbps
D
E
统计复用
等待输出链路的分组队列

## Slide 33: 分组交换对比电路交换
1 Mbps链路
每个用户:
  当“活跃”时100 kbps
  时间的10% 活跃
电路交换:
  10用户
分组交换
  有35个用户，概率 > 10 活跃小于.0004
分组交换允许更多的用户使用网络!
N 用户
1 Mbps 链路

## Slide 34: 分组交换对比电路交换
对突发数据极为有效
  资源共享
  较简单，无呼叫建立
过多的拥塞: 分组时延和丢包
  需要可靠数据传送、拥塞控制的协议
问题: 怎样提供类似电路的行为？
  对音频/视频应用需要带宽保证
  仍是一个未解决的问题
分组交换是一个“强有力的赢家”？

## Slide 35: 分组交换：存储转发
传输(推出)L个比特到速率为R bps链路上，需要L/R秒
在分组能向下一段链路传输前，整个分组必须到达路由器：存储转发
时延 = 3L/R
例子:
L = 7.5 Mb
R = 1.5 Mbps
时延 = 15 sec
R
R
R
L

## Slide 36: 分组交换网络：转发
目的: 从源到目的地通过路由器移动分组
  我们将学习几种路径选择(即选路)算法 (chapter 4)
数据报网络:
  分组中的目的地址决定下一跳
  在会话中路由可以变化
  类比: 驾车，询问方向
虚电路网络:
  每个分组携带标签(虚电路ID)，标签决定下一跳
  固定的路径在呼叫建立时决定，在呼叫期间保持不变
  路由器保持每呼叫状态

## Slide 37: 网络分类
电信网络
电路交换网络
FDM
TDM
分组交换网络
具有VC的网络
数据报网络
数据报网络不是面向连接的，而是无连接的 。
因特网为应用提供了面向连接服务 (TCP) 和无连接服务 (UDP) 。

## Slide 38: 第1章 要点
  1.1 什么是因特网？
  1.2 网络边缘
  1.3 网络核心
  1.4 网络接入和物理媒体
  1.5 因特网结构和ISP
  1.6 分组交换网络中的时延和丢包率
  1.7 协议层次与服务模型
  1.8 历史

## Slide 39: 接入网和物理媒体
问题: 端系统怎样连接到边缘路由器？
住宅接入网
机关接入网(学校，公司)
移动接入网
记住:
接入网的带宽(每秒比特) ？
共享或专用？

## Slide 40: 住宅接入：点对点接入
经调制解调器拨号
  最高达56Kbps直接接入到路由器(经常较少)
  不能同时上网和打电话：不能“总是在线”
ADSL: 不对称数字用户线
  最高达1 Mbps 上行 (今天典型地< 256 kbps)
  最高达8 Mbps下行 (今天典型地< 1 Mbps)
  FDM: 50 kHz - 1 MHz 用于下行
  4 kHz - 50 kHz 用于下行
  0 kHz - 4 kHz用于普通电话

## Slide 41: 住宅接入: 电缆调制解调器
HFC: 混合光纤同轴
  不对称:最高达30Mbps下行, 2 Mbps上行
电缆和光缆的网络将家庭连江到IPS路由器
  家庭共享到路由器的接入
部署: 可利用电缆电视公司

## Slide 42: 住宅接入: 电缆调制解调器
Diagram: http://www.cabledatacomnews.com/cmic/diagram.html

## Slide 43: 电缆网络体系结构：概述
家庭
电缆头端
电缆分布网络(简化的)
通常 500 到5,000 家

## Slide 44: 电缆网络体系结构：概述
家庭
电缆头端
电缆分布网络(简化的)

## Slide 45: 电缆网络体系结构：概述
家庭
电缆头端
电缆分布网络(简化的)
服务器

## Slide 46: 电缆网络体系结构：概述
家庭
电缆头端
电缆分布网络(简化的)
信道
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FDM:

## Slide 47: 公司接入：局域网
公司/大学局域网 (LAN) 将端系统连接到边缘路由器
以太网:
  共享或专用链路连接端系统和路由器
  10 Mbs, 100Mbps, 千兆以太网
LAN: 参见第5章

## Slide 48: 无线接入网
共享无线接入网连接端系统到路由器
  经基站，又称为“接入点”
无线LAN:
  802.11b (WiFi): 11 Mbps
广域无线接入
  由电信公司运营商提供
  3G ~ 384 kbps
    何时能实现??
  在欧洲WAP/GPRS
基站
移动主机
路由器

## Slide 49: 家庭网络
典型的家庭网络组成:
ADSL或电缆调制解调器
路由器/防火墙/NAT
以太网
无线接入点
无线接入点
无线便携机
路由器/
防火墙
电缆调制
解调器
到/来自
电缆头端
以太网

## Slide 50: 物理媒体
比特: 在传送器/接收器对间传播
物理链路:位于传送器/接收器间的东西
导引型媒体:
  信息在固体媒体(同轴、光纤、铜线)中传播
非导引型媒体:
  信息自由传播，例如无线电
双绞线 (TP)
两根绝缘铜线
  3类线: 传统电话线，用于10 Mbps 以太网
  5类线: 100Mbps 以太网

## Slide 51: 物理媒体：同轴电缆，光纤
同轴电缆:
两根同中心的铜导体
双向的
基带:
  在电缆上的单一信道
  传统以太网所用
宽带:
  在电缆上的多个信道
  HFC
光纤电缆:
承载光脉冲的玻璃纤维，每个脉冲一个比特
高速运行:
  高速点对点传输 (如 5 Gps)
低差错率：中继器相隔很远；不受电磁噪声干扰

## Slide 52: 物理媒体：无线电
在电磁频谱中携带信号
无物理“导线”
双向
传播环境效应：
  反射
  物体遮挡
  干扰
无线电链路类型:
陆地微波
  如高达45 Mbps 信道
LAN (如 Wifi)
  2Mbps, 11Mbps
广域 (如蜂窝)
  如3G: 数百 kbps
卫星
  高达50Mbps 信道(或多个较小信道)
  270 msec 端到端时延
  同步对比低轨

## Slide 53: 第1章 要点
  1.1 什么是因特网？
  1.2 网络边缘
  1.3 网络核心
  1.4 网络接入和物理媒体
  1.5 因特网结构和ISP
  1.6 分组交换网络中的时延和丢包率
  1.7 协议层次与服务模型
  1.8 历史

## Slide 54: 因特网结构：网络的网络
大致为登记制
在中心: “第一层第一层” ISPs (如UUNet, BBN/Genuity, Sprint, AT&T), 覆盖国家/国际
  互相视为对等
第一层 ISP
第一层 ISP
第一层 ISP
第一层提供商专门互联对等方
NAP
第一层提供商专门也互联公共网络接入点(NAP)

## Slide 55: 第一层ISP: 如 Sprint
Sprint美国主干网络

## Slide 56: 因特网结构：网络的网络
“第二层” ISP: 较小的(常为区域的) ISPs
  与一个或更多的第一层ISP相连，也可能与其他第二层ISP相连
第一层ISP
第一层 ISP
第一层ISP
NAP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP
第二层 ISP
第二层 ISP 为向与因特网连接而向 第一层 ISP 付费
第二层 ISP 是
第一层提供商的客户
各第二层 ISP在NAP互联，彼此也是专门成为对等方

## Slide 57: 因特网结构：网络的网络
“Tier-3” ISP和本地ISP
  最后一跳(“接入”)网络(最靠近端系统)
第一层 ISP
第一层 ISP
第一层 ISP
NAP
第二层 ISP
第二层 ISP
第二层 ISP
第二层 ISP
第二层 ISP
本地
ISP
本地
ISP
本地
ISP
本地
ISP
本地ISP
第三层
ISP
本地
ISP
本地
ISP
本地ISP
本地和 第三层 ISP是较高层ISP的客户，这些较高层ISP将它们连接到因特网其他部分

## Slide 58: 因特网结构：网络的网络
一个分组通过许多网络传输!
第一层 ISP
第一层 ISP
第一层 ISP
NAP
第二层 ISP
第二层 ISP
第二层 ISP
第二层 ISP
第二层 ISP
本地
ISP
本地
ISP
本地
ISP
本地
ISP
本地
ISP
第三层
ISP
本地
ISP
本地
ISP
本地
ISP

## Slide 59: 第1章 要点
  1.1 什么是因特网？
  1.2 网络边缘
  1.3 网络核心
  1.4 网络接入和物理媒体
  1.5 因特网结构和ISP
  1.6 分组交换网络中的时延和丢包率
  1.7 协议层次与服务模型
  1.8 历史

## Slide 60: 丢包和时延是怎样出现的？
分组在路由器缓存中排队
分组到达链路的速率超过输出链路能力
分组排队，等待交换
A
B
将被传输的分组 (时延)
分组排队 (时延)
空闲(可用)缓存：如果无空闲缓存则到达的分组丢失(丢包)

## Slide 61: 分组时延的4种来源
1. 节点处理:
  检查比特差错
  决定输出链路
A
B
传播
传输
节点处理
排队
2. 排队
  等待输出链路传输的时间
  取决于路由器拥塞的等级

## Slide 62: 在分组交换网中的时延
3. 传输时延:
R= 链路带宽 (bps)
L= 分组长度 (比特)
发送比特进入链路的时间= L/R
4. 传播时延:
d = 物理链路的长度
s = 在媒体中传播的速度 (~2x108 m/sec)
传播时延 = d/s
注意: s 和R 是极为不同的量！
A
B
传播
传输
节点处理
排队

## Slide 63: 车队的类比
车以100 km/hr 速度“传播”
收费站12 sec服务一辆车(传输时间)
车～比特；车队～分组
问题: 在第二个收费站前排起车队需多长时间？
通过收费站向公路“推出”整个车队的时间= 12*10 = 120 sec
最后一辆车从第一到第二个收费站传输的时间： 100km/(100km/hr)= 1 hr
答案: 62分钟
收费站
收费站
10辆车的车队
100 km
100 km

## Slide 64: 车队的类比(续)
车现在以1000 km/hr “传播”
收费站现在服务一辆车需1分钟
问题: 在第一个收费站服务所有车之前，有车到达第二个收费站？
是的! 7分钟后，第一辆车到达第二个收费站，第三辆车仍在第一个收费站。
在分组全部在第一个路由器传输之前，该分组的第一个比特能够到达第二个路由器！
  参见位于AWL Web site 上的 以太网Java小程序。
收费站
收费站
10辆车的车队
100 km
100 km

## Slide 65: 节点时延
dproc = 处理时延
  通常几个微秒或更少
dqueue = 排队时延
  取决于拥塞
dtrans = 传输时延
  = L/R, 对低速链路很大
dprop = 传播时延
  几微秒到几百毫秒

## Slide 66: 排队时延 (再次讨论)
R= 链路带宽 (bps)
L= 分组长度 (比特)
a= 平均分组到达速率
流量强度 = La/R
La/R ~ 0: 平均排队时延小
La/R -> 1: 时延变大
La/R > 1: 更多“工作”到达，超出了服务能力，平均时延无穷大！
平均排队时延

## Slide 67: “实际的”因特网时延和路由
“实际的”因特网时延和丢包是怎样的呢？
Traceroute程序: 为路由器提供从源到目的地，朝着目的地沿着端到端因特网路径的时延测量。对所有i:
  发送3个分组，该分组在朝着目的地的路径上到达路由器 i
  路由器i 将向发送方返回分组
  发送方度量传输和响应间的时间间隔。
3 探测分组
3 探测分组
3 探测分组

## Slide 68: “实际的”因特网时延和路由
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr
Three delay measements from
gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu
* means no reponse (probe lost, router not replying)
trans-oceanic
link

## Slide 69: 分组丢失
在链路前缓存中的排队(又称为buffer) 具有有限的能力
当分组到达满的队列时，分组被丢弃(又称为lost)
丢失的分组可能由前面的节点或由源端系统重传，或根本不重传

## Slide 70: 第1章 要点
  1.1 什么是因特网？
  1.2 网络边缘
  1.3 网络核心
  1.4 网络接入和物理媒体
  1.5 因特网结构和ISP
  1.6 分组交换网络中的时延和丢包率
  1.7 协议层次与服务模型
  1.8 历史

## Slide 71: 协议“分层”
网络是复杂的！
许多“构件”
  主机
  路由器
  各种媒体的链路
  应用
  协议
  硬件，软件
问题:
是否存在网络的组织结构？
或至少用于我们讨论网络？

## Slide 72: 空中旅行的组织机构
一系列步骤
票务（购买） 票务（投诉）
行李（托运） 行李（认领）
登机口（登机） 登机口（离机）
跑道起飞 跑道着陆
飞机飞行 飞机飞行
飞机飞行

## Slide 73: 定期航班功能的分层
ticket (purchase)
baggage (check)
gates (load)
runway (takeoff)
airplane routing
离开机场
到达机场
中间空中交通控制中心
airplane routing
airplane routing
ticket (complain)
baggage (claim
gates (unload)
runway (land)
airplane routing
票务
行李
门
起飞/着陆
按路线飞行
层次: 每一层实现一种服务
  经它自己的层内动作
  依赖由下面层次提供的服务

## Slide 74: 为什么分层?
处理复杂系统：
明确的结构使得能够标识复杂系统构件的关系
  分层的 参考模型 用于讨论
模块化易于维护、系统的更新
  各层服务实现的改变对于系统的其他部分透明
  如改变登机过程不影响系统的其他部分
分层曾被认为是有害的？

## Slide 75: 因特网协议栈
应用: 支持网络应用
  FTP, SMTP, STTP
运输: 主机到主机数据传输
  TCP, UDP
网络: 从源到目的地数据报的选路
  IP, 选路协议
链路: 在邻近网元之间传输数据
  PPP, 以太网
物理: “在线上”的比特
应用层
运输层
网络层
链路层
物理层

## Slide 76: 封装
报文
段
数据报
帧
源
应用层
运输层层
网络层
链路层
物理层
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
目的地
应用层
运输层层
网络层
链路层
物理层
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
网络层
链路层
物理层
链路层
物理层
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Hl
M
路由器
交换机

## Slide 77: 第1章 要点
  1.1 什么是因特网？
  1.2 网络边缘
  1.3 网络核心
  1.4 网络接入和物理媒体
  1.5 因特网结构和ISP
  1.6 分组交换网络中的时延和丢包率
  1.7 协议层次与服务模型
  1.8 历史

## Slide 79: 小结
涉及大量的素材!
因特网概述
什么是协议？
网络边缘，核心，接入网
  分组交换对比电路交换
因特网/ISP结构
性能：丢包率，时延
分层和服务模型
历史
你现在已经:
前因后果，概述，“感受”网络
后面有更深入的细节