## Slide 1: 工业结晶---第十章 相图
罗孟杰

## Slide 2: 1. 水盐体系书写的形式
（1）按组成体系的各盐的分子式的形式来写，盐类可按下面的顺序排列写：锂盐、钠盐、钾盐、铵盐、镁、钙、氯化物、硝酸盐、碳酸氢盐、碳酸盐、磷酸盐。
如NaCl—KCl－MgCl2－H2O体系或NaNO3－NaCl－KNO3－KCl－H2O体系。

## Slide 3: 1. 水盐体系书写的形式
（2）按离子形式写：正离子按H＋、Li＋、Na＋、K＋、NH4＋、Mg2＋、Ca2＋、Fe2＋等，负离子按OH-、Cl-、Br-、I-、NO3-、SO42-、HCO3-、CO32-等的顺序写。各离子之间用顿号（或逗号）分开，正负离子之间用两条斜竖杠分开。水写在最后，并用一横杠与前面的负离子分开。
例如Na＋、K＋／／Cl-、SO42-－H2O体系等。
此外还有写成例如Na＇、K＇／／Cl＇、SO4＂－H2O体系等形式的。只要前后一致就好，没有十分严格的规定。

## Slide 4: 2. 三元水盐体系组成表示法
设有一个三元水盐体系NaCl－KCl－H2O，如果用a％、b％、c％分别表示NaCl、KCl、H2O的质量百分数。则有以下关系：
a％+b％+c％=100%
在三元水盐体系中，仅有两个组分的浓度是独立变数，另一组分浓度为非独立变数。

## Slide 5: 2. 三元水盐体系组成表示法
1.正三角形（以溶液为基准）
图中M点，通过M点作DE、FG、HL线分别平行于三角形的三条边。从图中可看出以下的关系：
HC=EM=GM=GE=LB= a％
GC=DM=HM=HD=AF= b％
AD=FM=LM=BE=FL= c％
这样，可在△ABC任一边上同时读出系统M(M点)的组成。
A
F
L
C%
B
C
G
E
H
D
a%
b%
正三角形坐标图
M

## Slide 6: 2. 三元水盐体系组成表示法
  2.直角等腰三角形（以溶液为基准）
这种坐标的读数方法和正三角形法相同。由于直角等腰三角形有斜边，其刻度和直角边上不同，因此，读数时可只读直角边上的刻度。这种坐标可以直接在直角坐标纸上标绘，十分方便，而且对于近水点处的图形适当地放大。系统M（M点）含B30%，含A为50%，水则自然为20%。
W
B
A
M
M1
M2
（H2O）
b
a
50%
30%
直角等腰三角形坐标图

## Slide 7: 2. 三元水盐体系组成表示法
3.其他坐标（以局部物质为基准）
（1）以水为基准 （2）以干盐为基准
两种坐标图
A
B
W
10
20
30
40
50
60
10
20
30
40
50
a
b
b‘
a＇
M
1
2
4
3
（a）
gA/100gH2O
gB/100gH2O
A
B
W
20
40
60
80
100
200
300
400
500
a
b
1
2
4
3
（b）
gB/100gS
gH2O/100gS
N
W

## Slide 8: 2. 三元水盐体系组成表示法
几种常用坐标之间的转换关系可用图3-4表示。在实际应用上，是通过组成的换算，将有关图形点标在不同坐标图上的。
A
B
A＇
A
A
A
B
B
B
E
E
E
E
A＇
A＇
A＇
B＇
B＇
B＇
B＇
W
W
W
W
W
将W打开
改变W角
将AB拉向∞
各种坐标的关系

## Slide 9
2．点线面的意义
（1）点：
E点是NaCl、KCl与两个固相平衡的饱和溶液，两盐共饱点。
P=3，C=3，F=C-P=0
B＇点—B-H2O二元体系中B盐的溶解度；
A＇点—A-H2O二元体系中A盐的溶解度；
P=2，C=2，F=C-P=2-2=0
B
A
W
B＇
A＇
6
5
2
L
4
1
3
KCl
NaCl
NaCl+KCl+LE
KCl+L
NaCl+LE
1
2
3
4
NaCl-KCl-H2O体系20℃相图
E
3. 简单三元水盐体系相图

## Slide 10
（2）线：
EB＇是KCl的溶解度曲线，它表示KCl的饱和溶液。
EA＇是NaCl 的溶解度曲线，它表示NaCl 的饱和溶液。
P=2，C=3，
F=C-P=3-2=1
B
A
W
B＇
A＇
6
5
2
L
4
1
3
P
KCl
NaCl
NaCl+KCl+LE
KCl+L
NaCl+LE
1
2
3
4
NaCl-KCl-H2O体系20℃相图
E
3. 简单三元水盐体系相图

## Slide 11
（3）面：
BEB＇是B盐与其饱和溶液共存的两相区；
AEA＇是A盐与其饱和溶液共存的两相区；
P=2，C=3，F=C-P=3-2=1
WB＇EA＇是单一液相的不饱和区；
P=1，C=3，F=C-P=2
BEA是A盐、B盐与它们的共饱和溶液共存的三相区。
P=3，C=3，F=C-P=0
B
A
W
B＇
A＇
6
5
2
L
4
1
3
P
KCl
NaCl
NaCl+KCl+LE
KCl+L
NaCl+LE
1
2
3
4
NaCl-KCl-H2O体系20℃相图
E
3. 简单三元水盐体系相图

## Slide 12
小结：
（1）凡有一条溶解度曲线就有一个相应的两相区。溶解度曲线越长，两相区（即结晶区）越大，说明其溶解度越小，（易结晶）；溶解度曲线越短，两相区（即结晶区）越小，说明其溶解度越大，（难结晶）。
（2）凡有一个共饱点（两盐）就有一个相应的三相区；
B
A
W
B＇
A＇
6
5
2
L
4
1
3
P
KCl
NaCl
NaCl+KCl+LE
KCl+L
NaCl+LE
1
2
3
4
NaCl-KCl-H2O体系20℃相图
E
3. 简单三元水盐体系相图

## Slide 13
一、复杂三元相图分类
复杂三元相图可分为五类：水合物Ⅰ型、水合物Ⅱ型、同成分复盐、异成分复盐、固体溶液。
4. 复杂三元水盐体系相图

## Slide 14
二、水合盐存在的二种情况
1．水合盐在坐标上的确定
三元体系中，两种盐都有可能与水反应，生成一种或多种水合盐。因水合盐只含一种盐和水，故它们在三角坐标上的位置应在水和盐的连线上，根据二者的质量百分组成可确定水合盐在坐标上的位置。
4. 复杂三元水盐体系相图

## Slide 15
二、水合盐存在的二种情况
2．水合物Ⅰ型和水合物Ⅱ型
（1）水合物Ⅰ型
如Na+// Cl-、SO42-－H2O体系15℃相图，见图3-20。其特点是：图中没有相应无水盐的溶解度曲线，只有水合盐的溶解度曲线。W（H2O），A（NaCl），B（Na2SO4）
W（H2O）
B＇
A＇
水合物Ⅰ型
E
S10
A
B
NaCl
Na2SO4
4. 复杂三元水盐体系相图

## Slide 16
二、水合盐存在的二种情况
2．水合物Ⅰ型和水合物Ⅱ型
(2)水合物Ⅱ型，如Na+// Cl-、SO42-－H2O体系25℃相图，见图3-21。其特点是：图中有相应无水盐的溶解度曲线，也有水合盐的溶解度曲线。
W（H2O）
A（NaCl）
B（Na2SO4）
A＇
B＇
Q
E
S10
水合物Ⅱ型
4. 复杂三元水盐体系相图

## Slide 17
三、两种复盐
1．复盐在坐标中的确定和表示
复盐的组成是指复盐中各种组分的含量，可以用质量百分组成或其他组成表示方式来表示。复盐的组成可根据它的分子式计算。如图3-11所示的光卤石KCl·MgCl2·6H2O，由其中各组分的分子量占复盐总分子量的百分比可知，含KCl占26.74%，MgCl2 34.27%，H2O38.99%。
（a）
MgCl2
KCl
H2O
34.27
26.74
Car
MgSO4
NaSO4
H2O
Van
（b）
42.47
35.99
复盐在坐标中的位置
Ast
4. 复杂三元水盐体系相图

## Slide 18
三、两种复盐
2．复盐射线
三角形中，连接H2O顶点与复盐组成点的直线叫做“复盐射线”。
3．同成分复盐和异成分复盐（相称复盐和不相称复盐）
复盐按其加水时发生的反应不同分为两种。一种复盐在加水时只溶解而不分解，即在加水过程中取液相（不管是否饱和）和未溶完的固相分析时，发现液相中的两盐含量之比与固相复盐中两盐含量之比全然相同，固相始终是原来的复盐，没有发生其他变化。这种复盐叫稳定复盐或相称复盐、同成分复盐，如白钠镁矾。另一种复盐加水时不但溶解，而且发生分解，一般是分析复盐中溶解度较小的单盐。在溶解过程中，液相中的二盐之比与原固相中两盐之比大不相同，这类复盐称为不稳定复盐、不相称复盐或异成分复盐，如光卤石。
4. 复杂三元水盐体系相图

## Slide 19
三、两种复盐
3．同成分复盐和异成分复盐（相称复盐和不相称复盐）
（1）同成分复盐其特点是：复盐射线与复盐自身的溶解度曲线相交。
（2）异成分复盐其特点是：复盐射线与复盐自身的溶解度曲线不相交。
B（K2SO4）
A（Na2SO4）
W（H2O）
A＇
B＇
E
P
Gla
1
2
3
4
5
6
1＇
2＇
3＇
4＇
异成分复盐
同成分复盐
A（Na2CO3）
B（Na2SO4）
W（H2O）
A＇
B＇
E1
E2
F
G
4. 复杂三元水盐体系相图

## Slide 20
四、固体溶液
少数具有一个共同离子的二种盐以固体形成了以原子、离子或分子分散的均匀混合结晶体，即生成一个或几个组成可变的固相，称为混合晶或固体溶液。
固体溶液的特点是：与液相平衡的固相，不是一个组成恒定的盐或二个盐的混合物，而且是一个在组成上随平衡液相组成的不同而改变的固相，互成平衡的固液相之间必须用平衡结线联结
固体溶液相图
A（RbCl）
B（KCl）
W（H2O）
A＇
B＇
S
L
L
1＇
2＇
3＇
4＇
1
2
3
4
5
6
S＇
L＇
4. 复杂三元水盐体系相图

## Slide 21
五、复杂三元等温图的标绘和认识
1.标绘方法
复杂三元等温图大体同简单三元等温图，只是增加了水合物、复盐及固体溶液，要标出水合物、复盐在相图中的位置。
2.复杂三元相图点、线、面的意义
构成复杂三元相图的要素除简单三元等温图中讲过的外，又出现了以下新的特点。
（1）水合物、复盐或固体溶液的溶解度曲线。
（2）出现相应水合盐、复盐、固溶体的一固一液平衡区。有水合物、复盐及固溶体参与的二固一液平衡区。
（3）出现了由几个固相点构成全固相区，该相区全部由固相构成，没有液相。
4. 复杂三元水盐体系相图

## Slide 22
直线杠杆规则
有两个不同组成的系统，在相图上以P、Q点表示，当这两个系统混合成为一个新系统M时，则M必落在PQ联线上。
第一种：总溶液为基准， M与P、Q距离与系统的总量成反比；P与M所含总量之比等于MQ与PQ线段长度之比。
第二种：M与P、Q距离与系统的总水量成反比；P与M所含总水量之比等于MQ与PQ线段长度之比。
第三种：M与P、Q距离与系统的总盐量成反比；P与M所含总盐量之比等于MQ与PQ线段长度之比。
B
A
W
P
M
Q
（b）
P
M
Q
A
B
W
（c）
P
M
Q
B
（d）
A
W
W
A
B
（a）
P
M
Q
%
4. 两条规则在相图中的运用

## Slide 23
1）蒸干：指系统经蒸发失水至全部成为固相的操作。此时系统中已看不到液相，但水分仍可能以结晶水的形式存在于固相的水合盐、水合复盐或固体溶液中。
2）干点：指蒸干时瞬间消失的液相点。通常作为干点的都是液相点，偶尔可能在系统点上。一般说在某点蒸干，即指干点。
3）蒸发射线：连接水顶点W与被蒸发系统点的射线，其方向是背离水的顶点的。用于表示系统的蒸发过程。反之加水时叫稀释线。
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 24
4）结晶线：一般指在一固一液或二固一液平衡区中，连接液相点和其平衡固相点之间的连线。它表达了结晶过程中液相的变化及与之相对应的固相的组成情况。
5）操作线：一般指进行某种化工操作时其操作过程中系统点移动的轨迹方向和路线，一般是一条或几条线，如升、降温，等温蒸发，混合配料等操作时操作所作的线段。在二至五元体系相图的变温过程中，又常将某液相点叫操作点。
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 25
一、各类相图的等温蒸发过程
1．简单三元水盐体系蒸发过程分析
阶段 | 一 | 二 | 三
过程情况 | 浓缩阶段 | KCl析出 | KCl+NaCl共析
系统点 | M→N | N→Q | Q→S
液相点 | M→N | N→E | E（干点）
固相点 | —— | B | B→S
W（H2O）
B＇
A＇
简单三元相图
P
E
D
S
A（NaCl）
B（KCl）
L
N
M
Q
R
过饱和度
蒸发量
产量计算
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 26
一、各类相图的等温蒸发过程
2．复杂三元水盐体系蒸发过程分析
（1）水合物Ⅰ型
阶段 | 一 | 二 | 三 | 四
过程情况 | 浓缩阶段 | S10析出 | S10+NaCl共析 | S10脱水Na2SO4析出
系统点 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5
液相点 | 1→2 | 2→E | E（干点） | ——
固相点 | —— | S10 | S10→4 | 4→5
W（H2O）
B＇
A＇
水合物Ⅰ型
1
2
3
M
4
N
5
E
S10
D
F
A （NaCl）
B （Na2SO4）
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 27
一、各类相图的等温蒸发过程
2．复杂三元水盐体系蒸发过程分析
（2）水合物Ⅱ型
阶段 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
过程情况 | 浓缩阶段 | S10 析出 | S10脱水转溶为Na2SO4析出 | Na2SO4析出 | Na2SO4+NaCl共析
系统点 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6
液相点 | 1→2 | 2→Q | Q（不是干点） | Q→E | E（干点）
固相点 | —— | S10 | S10→B | B | B→6
W（H2O）
A（NaCl）
B（Na2SO4）
A＇
B＇
Q
E
2
3
4
5
6
1
S10
水合物Ⅱ型
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 28
一、各类相图的等温蒸发过程
2．复杂三元水盐体系蒸发过程分析
（3）同成分复盐型
阶段 | 一 | 二
过程情况 | 浓缩阶段 | 复盐G析出
系统点 | M→F | F→G
液相点 | M→F | F（干点）
固相点 | —— | G
同成分复盐
A（Na2CO3）
B（Na2SO4）
W（H2O）
A＇
B＇
E1
E2
F
G
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 29
一、各类相图的等温蒸发过程
2．复杂三元水盐体系蒸发过程分析
（4）异成分复盐型（系统点1的蒸发过程）
B（K2SO4）
A（Na2SO4）
W（H2O）
A＇
B＇
E
P
G
1
2
3
4
5
6
1＇
2＇
3＇
4＇
异成分复盐
阶段 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
过程情况 | 浓缩阶段 | K2SO4 析出 | K2SO4溶解+Gla析出 | Gla 析出 | Na2SO4+Gla 共析
系统点 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6
液相点 | 1→2 | 2→P | P（不是干点） | P→E | E（干点）
固相点 | —— | B | B→G | G | G→6
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 30
一、各类相图的等温蒸发过程
2．复杂三元水盐体系蒸发过程分析
（5）固体溶液型
阶段 | 一 | 二
过程情况 | 浓缩阶段 | Gla析出
系统点 | 1＇→2＇ | 2＇→4＇
液相点 | 1＇→2＇ | 2＇→L＇（干点）
固相点 | —— | S＇→4＇
固体溶液相图
A（RbCl）
B（KCl）
W（H2O）
A＇
B＇
S
L
L
1＇
2＇
3＇
4＇
1
2
3
4
5
6
S＇
L＇
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 31
一、各类相图的等温蒸发过程
2．复杂三元水盐体系蒸发过程分析
（5）固体溶液型
固体溶液相图
A（RbCl）
B（KCl）
W（H2O）
A＇
B＇
S
L
L
1＇
2＇
3＇
4＇
1
2
3
4
5
6
S＇
L＇
阶段 | 一 | 二
过程情况 | 浓缩阶段 | Gla析出
系统点 | 1→2 | 2→6
液相点 | 1→2 | 2→L（干点）
固相点 | —— | S→6
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 32
一、各类相图的等温蒸发过程
2．复杂三元水盐体系蒸发过程分析
（6）复杂相图
W（H2O）
B＇
A＇
（a）
P
A（Na2SO4）
B（MgSO4）
A1
M7
H
E1
E2
（b）
W（H2O）
B＇
A＇
A（NiCl2）
B（NH4Cl）
NiCl2·2 H2O
2
1
4
5
E1
E2
a＇
b＇
c
d
e
3
复杂三元体系相图
5. 等温蒸发过程分析

## Slide 33
5. 等温蒸发过程分析
第一阶段：系统点由M→L，是浓缩过程
第二阶段：系统点进入封闭区BEDB中，此时有固相盐析出；系统点到M1时，则固相在S1点，液相在L点，析盐量的杠杆为LM1，液相量的杠杆为M1 S1；继续蒸发，直到M1点与S1点重合时，表示液相的杠杆长为零，液相消失，系统蒸干。此阶段中，液相点始终停留在L点不动，直至消失。
稀释
A
C
W
E
D
S
S1
M
L
B
M1
M2
升温
蒸发
降温
等温蒸发过程图

## Slide 34
6. 降温冷却过程分析
第一阶段：系统点与液相点重合，由M至M1成为饱和溶液。
第二阶段：系统点向下进入固液平衡区，至M‘已析出盐，固相点为S’，液相点为L‘。本阶段最后固相点为D，液相点为E。
第三阶段：系统点在M2时，液相为E，此时开始出冰，处于三相平衡状态。而盐和冰的析出，一定从饱和溶液中按液相E中盐与水的比例析出。本阶段开始时，固相只有盐，位于D点，随着固相冰的析出并逐渐增加，总固相点将逐渐离开D向C方向移动，当F点与M2点重合时，液相消失，盐全部析出，水全部结成冰。
第四阶段：系统点由M2至M3，进入全固相区，是冰盐同时降温的过程，总固相点和系统点重合。
S1
B
D
C
E
W
S
t0
t1
tE
M
M1
M＇
M2
F
M3
L＇
S＇
冷却过程图

## Slide 35
谢谢！