## Slide 1: 仪器分析 --分子发光分析
Molecular Luminescence Analysis
本科生课程
主讲人:杜一平
64250551
yipingdu@ecust.edu.cn

## Slide 2: 光谱分析方法
原子光谱
  原子发射：AES/OES
  原子吸收：AAS
  原子荧光：AFS
分子光谱
  发光（光谱）分析：分子荧光、化学发光、电化学发光
  吸收光谱
    紫外可见：UV-Vis
    红外、近红外：IR、NIR
    核磁共振/顺磁共振：NMR、EPR
  散射光谱：拉曼光谱Raman

## Slide 3: 一、概述
什么是分子发光分析？
是基于被测物质的基态分子吸收能量被激发到较高电子能态后，在返回基态过程中，以发射辐射的方式释放能量，通过测量辐射光的强度对被测物质进行定量测定的一类分析方法。
方式？
光

## Slide 4: 2. 分子发光分析的分类
根据提供能量的方式分类
  光致发光
    分子荧光分析法(molecular fluorescence analysis)
    分子磷光分析法(phosphorescence analysis)
  化学发光
    化学发光分析法(chemiluminescence analysis)
热致发光（热能）、场致发光（电能）：不用于分析

## Slide 5: 二、荧光和磷光分析基本原理
1. 荧光和磷光的产生
（1）分子的能级与跃迁
    电子能级，振动能级，转动能级
    基态S0，激发态S1

## Slide 6
电子激发态的多重度 M=2S+1
  S为电子自旋角动量量子数的代数和
  全部电子自旋配对，S=0
  自旋不配对时，S=1

## Slide 7
  电子激发单重态S1、S2 …
  电子激发三重态T1、T2 …
注意：
三重态能级比相应单重态能级低（洪特规则）；
大多数有机分子的基态处于单重态；
S0→T1是禁阻跃迁的，只能通过其他途径进入T1

## Slide 8
分子的部分电子能级

## Slide 9: （2）激发态至基态的能量传递途径
能量传递途径
荧光
磷光
内转换
外转换
系间窜越
振动驰豫
无辐射跃迁
辐射跃迁
速率大的主导

## Slide 10
无辐射跃迁
  系间窜越，S1~T1…10-2-10-6s
  内转换（快）, S1~S0, T2~T1…10-11-10-13s
  外转换, T1~S0…10-2-10-5s
  振动弛豫（快）, V2~V1…10-12-10-14s
辐射跃迁
  荧光发射
  磷光发射

## Slide 11
荧光的产生
分子由第一激发单重态的最低振动能级→基态（S1→S0跃迁），发射一定波长的荧光。寿命10-7～10-9 s 。
跃迁至S0的不同振转能级
S0→激发→振动弛豫→内转换→S1 →S0
磷光的产生
分子由第一激发三重态的最低振动能级→基态（T1→S0跃迁），发射一定波长的磷光。寿命10-4～10 s 。
电子由S0进入T1的可能过程：（S0→T1禁阻跃迁）
S0→激发→振动弛豫→内转换→系间窜越→振动弛豫→T1 →S0

## Slide 12: 2. 激发光谱和发射光谱
（1）激发光谱
固定发射光波长，改变入射光（激发光）波长，以发射光强度对激发光波长作图所得到的光谱。
不同波长的入射光具有不同的激发效率，故入射光波长会影响激发光的光强
理论上与吸收光谱一样

## Slide 13
（2）发射光谱
固定激发光波长与强度，以发射光强度对波长作图所得到的光谱。
（3）三维荧光光谱
多激发波长和多发射波长的荧光光谱，信息更多
激发和发射光谱的作用：定性分析，定量时用于选择激发波长和发射波长

## Slide 14
蒽的荧光特征光谱
激发光谱（虚线）和发射光谱（实线）

## Slide 15
（3）发射光谱的特性
  Stokes位移
    荧光发射波长大于激发波长
  发射光谱的形状与激发波长无关
    只含一个发射带，形状只和基态振动能级分布情况及跃迁概率有关
  镜像规则
    发射光谱与第一吸收带之间呈镜像对称关系 why？