## Slide 1: 第二章 气相色谱法 GC
一、气相色谱仪及检测器

## Slide 2
1. 载气系统: 提供洁净、流量稳定的载气
2. 进样系统: 使样品瞬间气化
3. 柱系统:完成样品的分离
4.检测系统:将组分浓度信号转化为电信号
5.色谱工作站：记录色谱图，处理数据，控制仪器操作
1. 气相色谱仪的结构、流程

## Slide 3
气相色谱仪
一体式设计

## Slide 4
气体净化装置
（1）载气系统：提供洁净、流量稳定的载气
种类：N2、H2、He
纯度要求：>99.99%
供给方式：钢瓶、气体发生器
其他部件：气体净化器、稳压阀、稳流阀、EPC等
氮气发生器

## Slide 5
进样器（气化室）
气化室结构图
（2）进样系统: 使样品瞬间气化
自动进样器
（含进样针和气化室）

## Slide 6
柱温箱
气相色谱填充柱
（3） 柱系统: 完成样品的分离
石英毛细管柱
分离的关键是固定相