## Slide 1: 伏 安 分 析 法 Voltammetry
  以电解过程中电流-电压曲线
  为基础的电化学分析方法

## Slide 2
常规极谱图
单扫描极谱图
循环伏安图
溶出伏安图
常规脉冲极谱图
差分脉冲极谱图

## Slide 3: 一、 经典极谱分析基本原理
伏安分析和极谱分析的定义
  伏安分析法：以测定电解过程中的电流-电压曲线为基础的电化学分析方法
  极谱分析法：采用滴汞电极作为工作电极的伏安分析法，是伏安分析的一个特例

## Slide 4: 滴汞电极、极谱分析装置及极谱曲线
极谱分析装置图
滴汞电极（DME）
V =φa-φc+iR
  iR很小，可忽略
  阳极采用甘汞电极，电位不变
E外= -φc (VS. SCE)
阴极电位可控，随外加电压变化同步变化
i~E: 极谱曲线（G→i, V→E)

## Slide 5
（1）极谱实验条件： 电解10-3 mol/L CdCl2，电解液中加入~0.1 mol/L 支持电解质KCl ，通N2除氧，电压变化 0.2V/min，溶液保持静止，记录i~E (极谱曲线）
（2）极谱曲线解析：
① ~ ②残余电流
②电流开始上升
  达到镉分解电压，Cd2+开始还原，
  滴汞电极反应: Cd2++2e+Hg== Cd(Hg) ‥‥‥ 镉汞齐
  甘汞电极反应: 2Hg-2e+2Cl-==Hg2Cl2
极谱波（极谱曲线）

## Slide 6
③ 电流上升阶段
电极表面离子减少，形成浓度梯度及扩散层
电极反应速度受扩散速度控制，成为扩散电流i：
δ:扩散层厚度，C溶液：本底溶液浓度
i = k（C溶液-C表面）
④ 极限扩散区
id = kc
C表面
C溶液
id 称为极限扩散电流,定量分析的依据
i = k（C溶液-0）,达到极限值id
极谱波
电极、电极表面、本底溶液关系
C表面
扩散层
浓度梯度≈

## Slide 7: （3）浓差极化和极化电极、去极化电极
  浓差极化形成条件
    面积小 →电流密度高→C表面下降快
    溶液静止，保持稳定扩散层
    C不可太高
  极化电极：滴汞电极
  去极化电极：甘汞电极

## Slide 8: （4）极谱波相关图
汞滴周期性滴落→电极面积变化→ 锯齿形→平均结果
平均电流
极谱波的平均极限扩散电流id
滴汞电极上各种电流-时间曲线
id

## Slide 9: （5）滴汞电极特点
  电极毛细管下端的汞滴很小，易形成浓差极化
  汞滴不断滴落，使电极表面不断更新，重复性好
  氢在汞上还原的超电位较大，可在酸性溶液中进行测定
  金属与汞生成汞齐，降低析出电位，使更多金属（碱金属、碱土金属）得以测定
  汞有毒性