## Slide 1: 经典（常规）极谱分析法特点
  灵敏度：10-2 ~10-4mol/L
  可同时测 4~5 种物质
  电极活性物质的测量
局限
  灵敏度受到充电电流的限制
  分辨率较低：半波电位要差100mv以上
经典极谱分析装置

## Slide 2: 其他伏安分析法
单扫描极谱
循环伏安法
溶出伏安法
极谱催化波
方波极谱
脉冲极谱

## Slide 3: 单扫描极谱分析法
单扫描极谱分析（示波极谱法） 装置及电路
常规及单扫描极谱电压-时间 关系及对应滴汞面积周期
7s
2s

## Slide 4: 单扫描极谱波及定性、定量依据
Ep= E1/2 - 0.028/Z
定量：
定性：
单扫描极谱波
Z:得失电子数 D:扩散系数 v:电压扫描速率 A:电极面积 c:待测物浓度
Ep:峰值电位 E1/2:半波电位 Z:得失电子数

## Slide 5: 单扫描极谱分析原理及特点
原理：汞滴生长后期，加脉冲锯齿波电压于滴汞电极， 示波器上产生的峰形电流，峰值电流与样品浓度成正比
特点：
  灵敏度高（下限可达 10-7mol/L）
  精密度好（峰高易于测量）
  分析时间短（一个汞滴周期，0.5v/s ）
  分辨率高（半波电位相差35mv可分开）
  要求待测物电极反应速度快（无需除氧）

## Slide 6: 循环伏安法
  加压方式：三角波
  工作电极：pt,Au,玻碳等
  应用：
    电极过程可逆性判断
    电极反应机理的研究
循环伏安法：工作电极电压~时间图
+
-
-E
循环伏安曲线
1.可逆波 2.准可逆波 3.不可逆波
循环伏安曲线 上半部---还原波 下半部---氧化波
E

## Slide 7: 溶出伏安法
富集
溶出
（-）
（+）
阳极溶出伏安法工作电极电压
-E
ip
  工作电极(阴极）: Mn++ne+Hg→ M(Hg)
  工作电极(阳极): M(Hg)-ne → Mn++ne+Hg
  ip:溶出电流峰,与 C 成正比
  工作电极: 静止汞滴
原理与装置
  恒电位电解富集与单扫描伏安分析相结合
  第一步，预电解：被测物质在适当电压下电解，还原沉积在工作电极上
  第二步，溶出：施加反向电压，使沉积在工作电极上的待测物溶出，并产生大的峰电流，峰电流的大小与被测物质浓度成正比
  用一般极谱仪完成（工作电极：悬汞、汞膜、惰性固体电极）

## Slide 8: Cu2+，Pb2+，Cd2+溶出伏安图
  实验过程: 搅拌溶液状态下-0.8V 预电解2min， 停止电解和搅拌，静止片刻，工作电极电压 向高电势扫描，三种离子依次产生氧化波
溶出伏安法
  应用特点
  灵敏度 ~ 10-9 mol/L，超纯物质测定
  峰形易于分辨，可同时测量多种离子
  阳极溶出和阴极溶出的应用