## Slide 1
i
i
电解反应装置
电极表面的电子交换和溶液中离子的迁移
电解
电重量分析

## Slide 2: 法拉第电解定律
（1）电极上发生反应物质的质量与通过该体系的电量 Q 成正比；
（2）通过等量的电量时,电极上所沉积的各物质的质量与各该物质的 M／n 成正比
Q m 库仑分析法
库仑分析法:精确的微量分析方法
物质的产生→电子交换

## Slide 3: 库仑分析法 Coulometry
法拉第定律：

## Slide 4
影响因素：
溶剂的电极反应；其它物质（杂质）的电解反应；水中溶解氧；电解产物的再反应；充电电容等
实现100%电流效率的方法有：
控制电位库仑分析
恒电流库仑滴定
{

## Slide 5
  外加电压增加至某一数值后，通过电解池的电流明显变大 此时，电解池上的电压称：分解电压(V分) 电极电位称析出电位
电流-电压曲线
i电流
  分解电压
硫酸铜溶液电解装置

## Slide 6: 分解电压计算
电解 0.1mol/L 硫酸铜溶液, 计算分解电压， 电解反应：
阴极：Cu2+ + 2e ＝ Cu
阳极：2H2O - 4e ＝ O2 + 4H+
外加电压 ：E =1.23-0.307 = 0.92(V)
实际分解电压 ？

## Slide 7
电解回路的电压降（iR）
E外实测 =（E阳 +η阳）-（E阴 + η阴）+ iR
超电位（η）
电解硫酸铜溶液的电流~电压曲线

## Slide 8
产生超电位的原因
电化学极化：电极反应速度慢，电极上聚集了一定的电荷
减小浓差极化：
  减小电流密度；
  搅拌，有利于扩散
浓差极化：电流流过电极，表面形成浓度梯度

## Slide 9
问题：电解液中含有 0.01mol/L Ag+, 1.00mol/L Cu2+，
进行电解时能否选择性电解Ag+？
已知：
阴极：
阳极：
分解电压：U分 = E阳 +η阳 - E阴

## Slide 10
如果[Ag+]=10-7mol/L，则
控制阴极电位，使混合物分离
控制电位电解
控制电位库仑分析

## Slide 11: 控制电位电解（库仑）分析装置示意图
控制电位电解装置
工作电极
辅助电极
控制电位库仑分析装置

## Slide 12
  银库仑计（重量库仑计）
  滴定库仑计
Ag++e=Ag mAg=M·Q/F
控制电位库仑分析中的库仑计
控制电位库仑分析装置

## Slide 13: 滴定库仑计
Pt阴极 2H2O+2e- = 2OH-+H2
Ag阳极 2Ag+2Br-2e = 2AgBr

## Slide 14
1Q电量 ~ 0.1742 mL 混合气体
气体库仑计
阳极：H2O-2e = 1/2O2 +2H+
阴极：2H++2e = H2
电解管
刻度管
氢氧气体库仑计

## Slide 15
  银库仑计（重量库仑计）
  滴定库仑计
  气体库仑计：直接读数，适合常规分析
  电流积分库仑计：电子式
Ag++e=Ag mAg=M·Q/F
控制电位库仑分析中的库仑计
控制电位库仑分析装置