## Slide 1
控制电位库仑分析的应用
预电解,消除电活性杂质，不接通库仑计
加试样溶液至电解池中，接通库仑计电解
控制电位，分离分析
分析时间较长
控制电位库仑分析
恒电流库仑滴定

## Slide 2
测定溶液中 Fe2+ 含量
阳极反应： Fe2+ = Fe3++ e
阳极电位，随着电极反应的进行变正
发生水的氧化反应： 2H2O＝O2+4H++4e
电流效率降低
先加入大量Ce3+，
阳极反应： Ce3+=Ce4++e
溶液反应： Fe2++Ce4+= Fe3++Ce3+
当Fe2+全部→Fe3+，停止电解，用Q →Ce4+ → Fe2+
Ce3+大量存在，电流恒定，阳极电位稳定，防止水解，电流效率100%

## Slide 3: 恒电流库仑滴定分析
在待测试液中加入大量的某种物质，用一定强度恒定电流电解，使该物质在工作电极上电解产生一种试剂---滴定剂，它能与被测物进行定量化学反应，反应完全后，借助终点判断，立刻结束电解，用消耗的电量， 根据法拉第电解定律计算出电解产生的试剂的量，再根据这个试剂量计算出待测物的量。

## Slide 5: 库仑滴定的应用
(1)酸碱滴定
阳极反应：H2O = （1/2）O2+2H+ +2e
阴极反应：2 H2O =H2 +2OH- -2e
(2)配位滴定
电解 HgY →还原Hg释放Y4+
(3)氧化还原滴定
阳极： 2Br- = Br2+2e
(4)沉淀滴定
阳极：Ag=Ag++e
待测物
OH-
H+
M+
不饱和脂肪酸、As(III), SO32-
Cl-、Br-、I-、SCN-

## Slide 6
库仑滴定分析的特点
  高电流密度下进行，快速
  滴定剂来自溶液内电极，产生后立即与溶液中待测物质反应，可以是不稳定的物质
  测量电量得到最终结果，不存在标准物质误差
  精密度高、灵敏度较高(10-5-10-9 g/mL)
  可实现自动滴定

## Slide 7: 钢铁试样中含碳量测定原理
试样在1200℃左右燃烧
产生的CO2导入高氯酸钡酸性溶液：
Ba(ClO4) 2 + H2O + CO2 → BaCO3↓ + 2HClO4
溶液酸度增加后，开启电解，阴极产生OH -
2H2O +2e → 2OH- +H2
溶液酸度恢复至初始值时，停止电解
消耗的电量计算→ OH - → HClO4
二摩尔的高氯酸相当于一摩尔的碳

## Slide 8: 硫含量测定微库仑仪
微量水分测定仪