## Slide 1: 3. 离子色谱法
(1) 分离机理
采用离子交换剂作为固定相
试样中的离子与离子交换树脂上的离子发生反应：
阳离子交换：树脂—SO3-H++M+=树脂—SO3-M ++H +
阴离子交换：树脂—NR3+Cl-+X-=树脂—NR3+X -+Cl -
不同的离子与树脂离子的交换能力（亲和能力）不同，亲和力越大，离子越难洗脱，从而得以分离
离子色谱的分离机理是“离子交换”，所以也称为离子交换色谱法

## Slide 2
（2）固定相
离子交换剂，最常用的是薄壳型离子交换树脂小球，根据功能基可分为：
  强酸型（磺酸基团）
  强碱型（季铵基）
  弱酸型（羧酸）
  弱碱型（伯、仲、叔胺）

## Slide 3
（3）流动相
在离子色谱中，流动相习称为淋洗液。
分离阳离子，一般采用无机酸如HCl，HNO3等；
分离阴离子，一般采用NaOH、NaHCO3/NaCO3、苯甲酸及其盐、酒石酸、柠檬酸等。

## Slide 4
（4）离子色谱仪的结构

## Slide 5
电化学自再生微膜抑制器结构示意图（阴离子）

## Slide 6
化学抑制型离子色谱法
在分离柱和检测器之间加一个化学抑制器，其作用有二
  降低淋洗液的背景电导，
  增加被测离子的电导值，改善信噪比
非抑制型离子色谱法
淋洗液直接进入电导检测器。简单、分辨率较好。

## Slide 7: （5）应用
分析无机阴离子的首选方法
还可用于分析无机阳离子，比如NH4+，有机酸、碱，氨基酸、糖类等。
1. F-，
2. Cl-，
3. NO2-
4. Br-，
5. NO3-
6. PO43-
7. SO42-