## Slide 1: 4. 空间排阻色谱法（SEC）
(1) 分离原理
  也称凝胶色谱（GPC），体积排阻色谱
  以多孔凝胶为固定相
  利用精确控制的凝胶孔径，使样品中不同分子大小的组分得以分离。
  洗脱体积在V0 和V0+Vp之间，峰容量有限，10-12个峰
  用于分离分子大小差大于10%的样品
分离原理示意图

## Slide 2: （2）固定相
软质凝胶：如交联葡聚糖等，水相分离生化体系，适于低、中压操作
半刚性凝胶：较高交联度的苯乙烯、二乙烯苯共聚物，有机相洗脱，可承受10Mpa的压力
硬质凝胶
  高交联度苯乙烯、二乙烯苯共聚物
  多孔球形硅胶
  羟基化聚醚多孔微球

## Slide 3: （3）流动相
改善分离主要通过固定相来实现。流动相的选择原则是：
  溶解样品
  与凝胶浸润
  与检测器匹配
  粘度小
使用水溶液/缓冲溶液的凝胶过滤色谱法（GFC），主要用于分析多肽、蛋白质、核酸、多糖等。
使用有机溶剂的凝胶渗透色谱法(GPC)，主要用于高聚物（如聚乙烯、聚氯乙烯等）分子量的测定。比如四氢呋喃，正己烷等

## Slide 4: （4）应用
大分子的分离分析
大分子的分子量分布的测定
1.聚乙二醇40000 2.聚乙二醇10000
3.聚乙二醇3000 4.聚乙二醇1000 5. 乙二醇
聚苯乙烯的GPC色谱图和分子量校正曲线